#### Opis przedmiotu zamówienia

„Przebudowa jezdni na wskazanych odcinkach dróg w Świnoujściu”.

- Opis zakresu, rodzaju i innych szczegółów zamówienia z podziałem na poszczególne odcinki:

- odc. nr 1: ul. Gajowa, długość ok. 1190 m, nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych ok. 3 570 m2,

- odc. nr 2: ul. Słoneczna, długość ok. 412 m, nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych ok. 1 236 m2,

- odc. nr 3: ul. Zalewowa, długość ok. 600 m, nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych ok. 1 800 m2,

- odc. nr 4: ul. I Armii Wojska Polskiego długość ok. 490 m, nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych ok. 1 470 m2,

- odc. nr 5: Prosta długość ok. 420 m, nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych ok. 1 260 m2,

- odc. nr 6: ul. Wąska, długość ok. 298 m, nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych ok. 894 m2,

- odc. nr 7: ul. Brzozowa, długość ok. 177 m, nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych ok. 531 m2,

- odc. nr 8: ul. Owocowa, długość ok. 440 m, nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych ok. 1 320 m2,

- odc. nr 9: ul. Trzcinowa, długość ok. 40 m, nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych ok. 120 m2,

Zakres obejmuje wykonanie utwardzenia drogi nowymi płytami drogowymi żelbetowymi wraz z wykonaniem:

- Dowiązania do istniejących utwardzonych nawierzchni w sposób uniemożliwiający powstanie przerw między nawierzchniami. Ewentualne przerwy należy wypełnić kostką betonową behaton o grubości 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4, podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i warstwie odsączającej. W ten sam sposób należy wykonać również zabruki łuków skrzyżowań po wcześniejszym ustawieniu obrzeży gr. 8 cm.

- Ewentualnej regulacji zaworów, studni po dokonaniu regulacji pionowej urządzeń podziemnych należy wykonać zabruki wokół urządzeń kostką betonową behaton o gr. 8 cm wg konstrukcji przedstawionej powyżej z zamknięciem obrzeżem betonowym gr. 8 cm.

- Utwardzenia dojazdów do posesji z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm.

- Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, gr. ok. 15 cm.

- Utwardzenia poboczy szer. min. 0,5m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm wraz z ich skarpowania i oczyszczeniem (jeśli będzie taka potrzeba).

- W miejscach gdzie droga wymaga poszerzenia (np. skrzyżowanie) ułożenie na przemian z płytami drogowymi większej ilości płyt ażurowych (w celu odprowadzenia wód opadowych).

- Betonową kostkę brukową  BEHATON należy ułożyć na podbudowie z kruszyw łamanych fr. 0-31,5 mm, gr. 15 cm i na podsypce cem. piaskowej o grubości 3-5 cm.

- Oczyszczeniem pasa drogowego z traw i krzewów.

- Rozbiórki i utylizacji istniejących płyt nienadających się do ponownego wbudowania.

- Utwardzenia dojazdów do posesji z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm.

- Oczyszczeniem z traw i krzewów.

UWAGA:

- Powyższy opis zakresu prac w nieznacznym stopniu może ulec zmianie z uwagi na zastaną sytuację w terenie, gdyż brak jest szczegółowego opracowania projektowego.

- Wszelkie ustalenia zakresu i rodzaju prac, Wykonawca jest zobowiązany podjąć z przedstawicielem Zamawiającego przed rozpoczęciem prac na poszczególnych odcinkach i prowadzić je również w trakcie w miarę postępu robót.

- Wykonawca również ma obowiązek prowadzenia na bieżąco obmiarów wykonywanych prac oraz zgłaszania przedstawicielowi Zamawiającego do odbioru wszelkich robót ulegających zakryciu.

- Przedstawione na załączniku nr 2 spadki nawierzchni są jedynie przykładowe. Jeśli np. nie będzie możliwości odprowadzenia obustronnie wody poza drogę (zagrożenie zalania posesji) kierunek spływu wód opadowych będzie dostosowywany do zaistniałej sytuacji w terenie.

- Sposób ułożenia płyt: w dwóch rzędach (na długości) na przemian z przesunięciem co ok. pół płyty.

- Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

# Szkice zakresu prac dla odcinków nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

# ul. Gajowa

# ul. Słoneczna

# Zalewowa

# ul. I Armii Wojska Polskiego

# ul. Prosta

# ul. Wąska

# ul. Brzozowa

# ul. Owocowa

# ul. Trzcinowa

Orientacyjny zakres prac na poszczególnych ulicach

| L.p. | Opis | jm | Gajo-wa | Słone-czna | Zale-wowa | 1 Armii WP | Prosta | Wąska | Brzo-zowa | Owo-cowa | Trzci-nowa | Razem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość | ilość |  |
| I | ROZBIÓRKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozbiórka nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) wraz z transportem i złożeniem w pasie drogowym ul. Bydgoskiej w pobliżu skrzyżowania z ul. Olsztyńską | m2 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 2 | Rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych szerściokątnych przewidzianych do ponownego wbudowania wraz z transportem do 3 km, załadunkiem i rozładunkiem | m2 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 3 | Rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych YOMB przewidzianych do ponownego wbudowania wraz z transportem do 3 km, załadunkiem i rozładunkiem | m2 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| II | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm | m2 | 2254 | 1895 | 2760 | 2254 | 1932 | 1371 | 814 | 2024 | 184 | 15488 |  |
| 5 | Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm - krotność 3 | m2 | 2254 | 1895 | 2760 | 2254 | 1932 | 1371 | 814 | 2024 | 184 | 15488 |  |
| 6 | Warstwa górna podbudowy zagęszana mechanicznie z kruszyw łamanych fr. 0-31,5 mm, gr. 15 cm | m2 | 2254 | 1895 | 2760 | 2254 | 1932 | 1371 | 814 | 2024 | 184 | 15488 |  |
| 7 | Warstwy odsączające z piasku zagęszczanego mechanicznie o gr.10 cm | m2 | 2254 | 1895 | 2760 | 2254 | 1932 | 1371 | 814 | 2024 | 184 | 15488 |  |
| III | TERENY ZIELONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm | m2 | 357 | 124 | 180 | 147 | 126 | 89 | 53 | 132 | 12 | 1220 |  |
| 9 | Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia wraz z utylizacją | m2 |  | 10 |  | 20 |  |  |  | 15 |  | 45 |  |
| IV | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nawierzchnie z nowych płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) | m2 | 3570 | 1236 | 1800 | 1470 | 1260 | 894 | 531 | 1320 | 120 | 12201 |  |
| 11 | Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o pow. do 1 m2) - ażury betonowe o wym. 0,6x0,4x0,1 m wraz z zasypaniem piaskiem na podsypce piaskowej gr. 5cm | m2 | 714 | 247 | 360 | 294 | 252 | 179 | 106 | 264 | 24 | 2440 |  |
| 12 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m |  | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 210 |  |
| 13 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem. | m | 24 | 8 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 9 | 10 | 91 |  |
| 14 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |  |
| 15 | Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin piaskiem - płyty inwestora | m2 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 16 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szary behaton) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3-5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 40 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 |  | 130 |  |
| 17 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego (pobocza, wjazdy) - warstwa górna o gr. 7 cm | m2 | 170 | 60 | 90 | 70 | 60 | 40 | 30 | 60 |  | 580 |  |
| V | TRANSPORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Transport materiałów (wraz z załadunkiem i rozładunkiem) rozbiórkowych przewidzianych do ponownego wbudowania- podbudowa z kamienia łamanego 0-31,5mm na odległość do 3 km- materiał inwestora | m3 | 179 | 62 | 90 | 74 | 63 | 45 | 27 | 66 |  | 606 |  |
| 19 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją | m3 | 2011 | 696 | 1014 | 828 | 710 | 503 | 299 | 744 |  | 6805 |  |
| VI | REGULACJE WYSOKOŚCIOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 16 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 21 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| VII | ROBOTY DODATKOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Cięcie nawierzchni bitumicznych na gł. do 7 cm | m | 8 |  |  | 8 |  | 8 | 8 | 8 |  | 40 |  |
| 23 | Rozebranie ogrodzenia wykonanego z segmentów stalowych spawanych o wys. 1,5 m wraz z wywozem na złomowisko. Wycena za 1mb ogrodzenia | m |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |
| 24 | Rozebranie betonowego fundamentu pod ogrodzeniem (25x70 cm) wraz z wywozem i utylizacją. Wycena za 1 m3 betonu | m3 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 25 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-55 cm) wraz z wywiezieniem karpiny | szt. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 26 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-75 cm) wraz z wywiezieniem karpiny | szt. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 27 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. powyżej 75 cm) wraz z wywiezieniem karpiny | szt. |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |

- Podstawowe parametry użytych materiałów

- Płyty drogowe żelbetowe j/n:

- wymiary: 3m x 1,5m x 0,15m,

- płyta wykonana z betonu klasy min C25/30,

- zbrojona górą i dołem stalą zbrojeniową.

- dopuszczalny nacisk min. 50 kN na 1 koło,

- wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, wichrowatość powierzchni i krawędzi – max. 4 mm,

- dopuszczalne odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości:

- długość - ± 10 mm,

- szerokość - ± 5 mm,

- grubość - ± 5 mm,

- każda płyta powinna posiadać 4 uchwyty transportowe,

- nasiąkliwość (wg procedury badawczej IBDiM PB/TB-1/23:2008)-  ≤ 5 % (m/m),

- odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności (wg procedury badawczej IBDiM PB/TB-1/23:2008)- ≥F 150,

- odporność na ścieranie (wg PN-EN 1339)- 18 000/5 000 mm3/mm2

# Kostka brukowa betonowa:

# szara, gr. 8 cm,

# o parametrach zgodnych z PN-EN 1338:2004,

# Obrzeże betonowe:

# szare, gr. 8cm,

# o parametrach zgodnych z PN-EN 1340:2004,

# Płyty ażurowe betonowe:

# wymiarach 0,6x0,4x0,1 m,

# o parametrach zgodnych z PN-EN 1339:2005,

# Kamień łamany stabilizowany mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm.

# Warstwa odsączająca oraz wypełnienie ażurów: piasek.

# Szczegóły dotyczące wykonania robót i użytych materiałów dla nawierzchni z płyt drogowych zawarte są w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych- załącznik nr 3 do umowy:

- SST- 00 Wymagania ogólne,

- SST- 01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,

- SST- 02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- SST- 03 Nawierzchnie z płyt żelbetowych.

# Do pozostałych robót będących w zakresie niniejszego zamówienia należy stosować specyfikacje techniczne wydane przez GDDP, tj.:

# D-01.00.00 Roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew i krzaków, zdjęcie warstwy humusu i darniny, wyburzenie obiektów budowlanych, rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów),

# D-01.02.01a Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi,

# D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek,

# D-05.03.23   Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,

# D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników,

# D-06.03.01   Ścinanie i uzupełnianie poboczy,

# D-06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem łamanym,

# D-08.01.01   Krawężniki (betonowe i kamienne),

# D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych,

# D-08.03.01   Betonowe obrzeża chodnikowe.

# Załączniki:

# Szkic przekroju drogi dla odcinków nr 1, 2, 3, 4, 5.