### Załącznik nr 1.2.1C

do umowy nr WIM/……................./2016

z dnia ..............….....…2016r

#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr WIM.271.1.3.2016 dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ulicy Słowackiego w Świnoujściu-Etap II.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Budowa nowego odcinka sieci ciepłowniczej 2x Dn 150/250 w technologii preizolowanej od zaworów odcinających zo2 w skrzyżowaniu ul. Matejki z ul. Słowackiego do punktu W4 przy ul. Orkana w Świnoujściu o długości 184 m wraz z odgałęzieniami od sieci do budynków usytuowanych wzdłuż ul. Słowackiego, o średnicy Dn 32-80 i łącznej długości 105m.

Sieć cieplną wraz z odgałęzieniami wykonać zgodnie z projektem wykonawczym 
E.B. Klimek pn. " Budowa nowego odcinka sieci ciepłowniczej od punktu A przy budynku nr 20 przy ul. Słowackiego do punktu W4 przy ul. Orkana w Świnoujściu – ETAP III”

Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z:

- pozwoleniem na budowę nr WUA.6740.290.2014.JP z dnia 22.10.2014 r.

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych ZPU Międzyrzecz.

- warunkami właścicieli uzbrojenia podziemnego, terenów i pasa drogowego – opisanymi w dokumentacji projektowej.

II. Technologia wykonania

PEC, celem właściwego opisania przedmiotu zamówienia posługuje się projektem budowlano-wykonawczym pn.: „Budowa nowego odcinka sieci ciepłowniczej od punktu A przy budynku nr 20 przy ul. Słowackiego do punktu W4 przy ul. Orkana w Świnoujściu – ETAP III”, opartym na materiałach preizolowanych firmy Międzyrzecz. Zalecanym jest, z uwagi na fakt, że począwszy od roku 2000 na terenie miasta Świnoujście wykonano łącznie 17 km preizolowanej sieci ciepłowniczej z wykorzystaniem technologii Międzyrzecz, aby Wykonawca uwzględnił możliwość wykonania przedmiotu zamówienia we wskazanej technologii. Jednolitość systemu ciepłowniczego umożliwia, bowiem miejscowemu przedsiębiorstwu ciepłowniczemu prowadzenie sprawnego nadzoru nad posiadaną infrastrukturą oraz podejmowanie niezwłocznych działań w przypadku wystąpienia awarii. Zamawiający informuje jednocześnie, iż materiały wskazane w w/w dokumentacji technicznej zostały przyjęte przykładowo celem dokonania właściwych obliczeń projektowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania projektu technicznego oraz późniejszego funkcjonowania przedmiotu zamówienia. PEC dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów preizolowanych równoważnych, innych aniżeli ujętych w projekcie technicznym, a dopuszczonych do stosowania na terenie EU. Wykonawca taki, celem wykazania zachowania właściwości technicznych i jakościowych nie gorszych niż zawartych w projekcie Zamawiającego, winien wykonać potwierdzającą ich zachowanie, dokumentację zamienną opartą na zaproponowanych przez siebie materiałach preizolowanych.