### Załącznik nr 1.2.1B

do umowy nr WIM/……................./2016

z dnia ..............….....…2016r

#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr WIM.271.1.3.2016 dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ulicy Słowackiego w Świnoujściu-Etap II.

OPIS ROBÓT WOD-KAN.

Przedmiotem zamówienia w zakresie ZWIK jest przebudowa sieci wodociągowej w ul. Juliusza Słowackiego w Świnoujściu z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami wodociągowymi do budynków - III etap ZWIK-u

Zadanie będzie realizowana na odcinku od ul. Bolesława Prusa do ul. Jana Matejki w granicach działek nr: 108, 119, 120, 131, 132, 133, 134, 135, 151, 152, 157, 159, 160, 171, 172, 173, 175, 177/2, 185 obręb 1 m. Świnoujście,

W dokumentacji projektowej podano rozwiązania techniczne związane z technologią układania przewodów sieci, przyłączy oraz zewnętrznych instalacji wodociągowych z rur ciśnieniowych: z polietylenu PE100 oraz z żeliwa sferoidalnego, do przesyłania wody.

- etap III ZWIK-u- - przebudowa sieci wodociągowej w ul. Juliusza Słowackiego w Świnoujściu z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami wodociągowymi do budynków na odcinku od ul. B. Prusa do ul. J. Matejki,

Zakres opracowania zawiera projekt na budowę:

I. Przebudowa sieci  wodociągowej z odgałęzieniami

-przewodów sieci wodociągowej z rur żeliwnych ciśnieniowych kielichowych z wewn. powłoką PUR na zewn. ocynkowane i pokryte  w-wą bitumiczną  o średnicy  nominalnej 200 mm oznaczonego w części graficznej opracowania punktem "27", usytuowanego w pasie drogowym w ul. J. Słowackiego (dz. nr 157 obręb 1 Świnoujście), do oznaczonego w części graficznej opracowania punktu "23" w ul. J. Słowackiego (dz. nr 157 obręb 1 m. Świnoujście

- przewodów sieci wodociągowej z rur PE 100 o średnicy nominalnej 125 mm od miejsca włączenia do istniejącego wodociągu PE o Średnicy 110 mm, oznaczonego w części graficznej opracowania punktem "01", usytuowanego w pasie drogowym w ul. B. Prusa (dz. nr 108 obręb 2 Świnoujście), do oznaczonego w części graficznej opracowania punktu "23" w ul. J. Słowackiego (dz. nr 157 obręb 1 m. Świnoujście),

- przewodów sieci wodociągowej z rur PE100 o średnicy nominalnej 125 mm w ul. B. Prusa (dz. nr 108 obręb 2 Świnoujście) na odcinku pomiędzy oznaczonymi na mapie punktami "0.1A-01-0.1.1",

- odgałęzienia z rur PE100 o średnicy 125 mm od nowoprojektowanej sieci wodociągowej z rur PE100 o średnicy 125 mm w ul. J. Słowackiego (dz. nr 157 obręb 1 m. Świnoujście) w stronę ul. W. Orkana (dz. nr 120 obręb 1 m. Świnoujście),

- odgałęzienia z rur PE100 o średnicy 125 mm od nowoprojektowanej sieci wodociągowej z rur PE100 o średnicy 125 mm w ul. J. Słowackiego (dz. nr 157 obręb 1 m. Świnoujście) w stronę ul. W. Orkana (dz. nr 171 obręb 1 m. Świnoujście),

- odgałęzienia z rur żel. o średnicy 200 mm od nowoprojektowanej sieci wodociągowej z rur  żel. o średnicy 200 mm w ul. J. Słowackiego (dz. nr 157 obręb 1 m. Świnoujście) w stronę ul. F. Nowowiejskiego (dz. nr 135 obręb 1 m. Świnoujście),

- hydrantów nadziemnych z podwójnym zamknięciem, zabezpieczonych w przypadku złamania o średnicy DN80 oznaczonych w części graficznej opracowania punktami "HP1", "HP2", " wraz z zasuwą odcinającą,

II. Przyłącza i zewnętrzne instalacje

- przyłączy wodociągowych z rur PE100 odpowiednio w zakresie średnic od 32 mm do 160 mm do od nowoprojektowanej sieci wodociągowej z rur PE100 do działek nr: 119, 131, 132, 133, 134, 151, 152, 156 (do granicy działki), 159, 160, 172, 173, 175, 177/2 (obręb-1 m. Świnoujście

- przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych z rur PE100 odpowiednio w zakresie średnic od 32 mm do 160 mm do nowoprojektowanej sieci wodociągowej z rur żel. i PE w ul. J. Słowackiego - zewnętrznych instalacji wodociągowych z rur PE 100 odpowiednio w zakresie średnic od 160 mm do 32 mm w granicach działek nr: 119, 131, 132, 134, 151, 152, 159, 160, 172, 173, 175, 177/2 (obręb 1 m. Świnoujście)

- odcięcia i demontaż istniejących rurociągów wodociągowych (do demontażu należy przyjąć tylko kolidujące odcinki istniejącego wodociągu z nowoprojektowaną siecią).

Na przedmiotowych przyłączach wodociągowych zaprojektowano szczelne studnie wodomierzowe z tworzywa PEHD z zestawami wodomierzowymi, umieszczone za granicą działek właścicieli objętych opracowaniem, odpowiednio o średnicach DN1000 i DN1500. Obsługa geodezyjna robót łącznie z inwentaryzacją powykonawczą należy do obowiązków Wykonawcy.

Jakość doprowadzonej wody powinna odpowiadać wymaganiom stawianym wodzie do picia i potrzeb gospodarczych.

Sieć zaprojektowano w oparciu o warunki podłączenia do sieci wodociągowej, wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu, pismo TS/w.t.p./36/2014 z dnia 11.04.2014 r.

III. W zakresie kanalizacji sanitarnej :

1.Odcinek od ul. Cieszkowskiego do ul. B. Chrobrego  II etap

-  II etap - naprawa kolektora sanitarnego o średnicy 200 mm w wskazanych dwóch  punktach    ( naprawa poprzez wymianę odcinka kolektora) załącznik rys nr. 1

a) -  na odcinku pomiędzy studniami  Ks -21 do Ks – 20   w odległości 12,0 m od studni Ks-21 należy wymienić  8,0 mb kolektora fi 200 mm

b)- na odcinku pomiędzy studniami  Ks -21 do Ks – 22   w odległości 9,0 m od studni Ks-21 należy wymienić  2,0 mb kolektora fi 200 mm

2. Odcinek od ul. Matejki do ul. B. Prusa III etap

-  III etap – naprawa kolektora sanitarnego o średnicy 200 mm w wskazanych trzech  punktach ( naprawa poprzez wymianę odcinka kolektora)  załącznik rys. nr.2

a)- na odcinku pomiędzy studniami  Ks - 3 do Ks – 4 w odległości 28,0 m od studni Ks-3  należy wymienić  2,0 mb kolektora fi 200 mm

b)- na odcinku pomiędzy studniami  Ks -4 do Ks – 5 w odległości 35,5 m od studni Ks-4 należy wymienić  2,0 mb kolektora fi 200 mm

c)- na odcinku pomiędzy studniami  Ks -5 do Ks – 6 w odległości 28,50 m od studni Ks-6 należy wymienić  2,0 mb kolektora fi 200 mm

IV. Remont studni sanitarnych

Remont studni sanitarnych (zwężki ceglanej) - roboty należy wykonać poprzez wykucie części zwężki ceglanej oraz odtworzenie za pomocą pierścieni regulacyjnych betonowych fi 600 mm na wys. do 30 cm.