Załącznik do zapytania cenowego

WO.DG.272. 119. 2016

Zakres rzeczowy robót malarskich pomieszczeń biurowych na parterze  budynku Urzędu Miasta  Świnoujście.

Sala nr 204:

- zmycie ścian i sufitów, naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i sufitów, zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów, położenie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach grubości gr. 3 mm,

- wykończenie ścian przy ościeżach okiennych narożnikami systemowymi przed malowaniem,

- malowanie ścian farbą akrylową nie gorszą niż tikurilla, dulux, odporną na szorowanie i wycieranie (Klasa 1,lub 2) z przygotowaniem powierzchni  do malowania,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania

(gruntowanie, gładzie gipsowe min. 3 mm),

- malowanie grzejnika żeliwnego emalią do powierzchni stalowych i żeliwnych, malowanie rur stalowych c.o. emalia do powierzchni metalowych z przygotowaniem powierzchni do malowania,

- zabezpieczenie grubą folią poliestrową podłóg przed wykonywaniem robót malarskich,

- regulacja i naprawa stolarki okiennej PCV - 3 szt.

Fot.1. Widok pomieszczenia biurowego.

Fot. 2. Widok na sufit.

Kolorystyka ścian do uzgodnienia z zamawiającym.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Sala nr 204 A:

- demontaż częściowy starej zabudowy meblowej na akta według wskazań Zamawiającego,

- zmycie ścian i sufitów, naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i

sufitów, zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów,

- wykończenie ścian przy ościeżach okiennych narożnikami systemowymi przed malowaniem,

- malowanie ścian farbą akrylową nie gorszą niż tikurilla, dulux odporną na szorowanie i

wycieranie (Klasa 1,lub 2) z przygotowaniem powierzchni  do malowania,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania

(gruntowanie),

- malowanie grzejnika żeliwnego emalią do powierzchni stalowych i żeliwnych, malowanie rur stalowych c.o. emalia do powierzchni metalowych z przygotowaniem powierzchni do malowania,

- zabezpieczenie grubą folią poliestrową podłóg przed wykonywaniem robót malarskich.

- regulacja i naprawa stolarki okiennej PCV - 3 szt.

Fot. 3. Widok na sufit.

Fot. 4. Widok pomieszczenia do malowania.

Kolorystyka ścian do uzgodnienia z zamawiającym.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Sala nr 217 A:

- wyniesienie i zabezpieczenie mebli biurowych,

- zmycie ścian i sufitów, naprawa częściowa zabudowy rur, naprawa pęknięć, uzupełnienie

uszkodzeń i ubytków tynków ścian i sufitów, zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów,

położenie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach grubości gr. 3 mm,

- wykończenie ścian przy ościeżach okiennych narożnikami systemowymi przed malowaniem,

- malowanie ścian farbą akrylową nie gorszą niż tikurilla, dulux odporną na szorowanie i

wycieranie (Klasa 1,lub 2) z przygotowaniem powierzchni  do malowania,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania

(gruntowanie), położenie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach grubości gr. 3 mm,

- regulacja i naprawa stolarki okiennej PCV - 1 szt.

Fot. 5. Widok na sufit.

Fot. 6. Widok pomieszczenia do malowania.

Kolorystyka ścian do uzgodnienia z zamawiającym.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.