Załącznik nr 1 do zapytania cenowego

Opis szczegółowy zamówienia: Samochód osobowy marki Ford Custom Kombi M1 Trend , fabrycznie nowy, typ nadwozia KOMBI, rocznik 2015 lub 2016, wyposażenie nie gorsze jak:

### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA

- (L1) Krótki rozstaw osi (SWB): 2,93 m (całkowita długość 4,97 m)

- Rodzaj silnika 	2,0 TDCi 130 KM

- Moc maksymalna 130 KM

- Skrzynia biegów 6-biegowa skrzynia manualna

- Koła pełne kołpaki kół stalowych 15” – 4 sztuki

- Ogumienie 225/65 R 15 - Letnie i Zimowe

- Układ napędowy przedni

- Typ nadwozia kombi, dostosowany do przewozu osób, przesuwne drzwi boczne po prawej stronie, drzwi tylne dwuskrzydłowe

- Układ ABS + hamulce tarczowe  wszystkich kół

- Układ stabilizacji toru jazdy ESP

- Układ bezpieczeństwa HSA,LAC,EBA,EBL,ROM

- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

- Immobiliser

- Klimatyzacja przód/tył

- Tempomat

- Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne

- Centralny zamek zdalnie sterowany pilotem

- Elektrycznie regulowane szyby przednich drzwi

- Czujniki parkowania przód/tył

- System Auto Start Stop

- System tankowania bez korka

- Regulacja kolumny kierowniczej przód/ tył i góra/dół

- Tylne drzwi przeszklone

- Radio Ford + AUX/USB + Bluetooth

- Komputer pokładowy

- Wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegów

- Światła przednie przeciwmgielne

- Światła doświetlające zakręty

- Zderzak przedni w kolorze nadwozia

- Przyciemniane szyby w tylnej części

- Podwójny fotel pasażera ze schowkiem pod fotelem

- Regulacja podparcia kręgosłupa fotela kierowcy

- Drugi rząd siedzeń wielofunkcyjnych (1+2)

- Trzeci rząd siedzeń wielofunkcyjnych (1+2)

- Pochylanie oparć w tylnych rzędach siedzeń

- Alarm obwodowy

- Elektrycznie podgrzewana przednia szyba

- Koło zapasowe pełnowymiarowe z zapasem narzędzi

- Dywany gumowe

SERWIS

- Gwarancja fabryczna – 2 lata na nowy samochód, 3 lata gwarancji na powłokę lakierniczą, 12 lat gwarancji na perforację nadwozia.