Załącznik do zapytania ofertowego nr

WO.DG.272.133. 2016

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wykonania robót posadzkowych pomieszczeń biurowych na kondygnacji parteru Urzędu Miasta Świnoujście

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał stosowne umiejętności i doświadczenie bądź dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z jego strony, posiadającymi stosowne umiejętności i doświadczenie w wykonywaniu zakresu niniejszego zamówienia. Wykonawca wykaże spełnienie warunku doświadczenia poprzez załączenie do oferty poświadczenia realizacji robót posadzkowych  typu określonego w zakresie rzeczowym robót w ilości nie mniejszej niż 1000 m2 w ciągu 1 roku.

Wraz z ofertą Wykonawca dostarczy aktualne zaświadczenia:

- właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zaleca wizję lokalną w obiekcie w celu zapoznania się z warunkami realizacji przed złożeniem oferty cenowej. Zamawiający zastrzega konieczność realizacji przedmiotu zamówienia w czynnym obiekcie, co oznacza konieczność ograniczenia uciążliwości prowadzonych prac do niezbędnego minimum.

Zakres rzeczowy robót posadzkowych:

Sala nr 004 parter (byłe biuro USC):

Zdjęcie listew przypodłogowych drewnianych, usunięcie ostrych krawędzi leżących desek podłogowych (szlifowanie), położenie na istniejących  deskach podłogowych  systemowej wykładziny podkładowej typu Quckfit, położenie i przyklejenie wykładziny  podłogowej rulonowej o szerokości min. 2,0 m  typu  Tarket Optima,  łączenia zgrzewane w kolorze dopasowanym do koloru wykładziny.  Wykończenie listwami przypodłogowymi  rdzeniowymi np. S 100 life firmy Dollken.

Fot. 1. Widok na część istniejącej podłogi drewnianej.

Kolory  wykładziny i listew przypodłogowych do uzgodnienia z zamawiającym.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Pow. użytkowa: 45,24 m2.

Sala nr 003 parter (biuro WPF):

Zdjęcie listew przypodłogowych drewnianych, usunięcie ostrych krawędzi leżących desek podłogowych (szlifowanie), położenie na istniejących  deskach podłogowych  systemowej wykładziny podkładowej typu Quckfit, położenie i przyklejenie wykładziny  podłogowej rulonowej o szerokości min. 2,0 m  typu  Tarket Optima,  łączenia zgrzewane w kolorze dopasowanym do koloru wykładziny.  Wykończenie listwami przypodłogowymi  rdzeniowymi np. S 100 life firmy Dollken.

Fot.2. Widok pomieszczenia biurowego.

Kolory  wykładziny i listew przypodłogowych do uzgodnienia z zamawiającym.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Pow. użytkowa sali: 43,86 m2.

Sala nr 002 parter (dawna sala ślubów):

Zdjęcie listew przypodłogowych drewnianych, usunięcie ostrych krawędzi leżących desek podłogowych (szlifowanie), położenie na istniejących  deskach podłogowych  systemowej wykładziny podkładowej typu Quckfit, położenie i przyklejenie wykładziny  podłogowej rulonowej o szerokości min. 2,0 m  typu  Tarket Optima,  łączenia zgrzewane w kolorze dopasowanym do koloru wykładziny.  Wykończenie listwami przypodłogowymi  rdzeniowymi np. S 100 life firmy Dollken.

Kolory  wykładziny i listew przypodłogowych do uzgodnienia z zamawiającym.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Pow. użytkowa sali: 45,24 m2.

Fot. 3. Widok istniejącej podłogi.