Załącznik Nr 2

do Regulaminu udzielania zamówień,

których wartość nie przekracza

wyrażonej w złotych równowartości

kwoty 30 000 euro

Świnoujście, dnia 26.04.2016 r.

Znak sprawy: BGM.272.zp.8.2016

Dane oferenta

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Zamawiający: Gmina-Miasto Świnoujście, w imieniu której działa Prezydent Miasta Świnoujście jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej Pan Janusz Żmurkiewicz, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie  prac polegających na: przekształceniu analogowej mapy zasadniczej w skali 1:500 do postaci rastrowej na obszarze miasta Świnoujście poprzez skanowanie matryc mapy zasadniczej i kalibrację do układu „1965”.

- Dane do kontaktu:

- Geodeta Miasta Świnoujście Maciej Zięba, tel/fax  91 3215414, tel. kom.+48  693720061,

- Jerzy Farkas, tel. 91 3271781

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym  kryteria oceny oferty:

3.1 Całość prac dotycząca około 540 matryc analogowej mapy zasadniczej w skali 1:500 (format: A1; folia) obejmuje:

- skanowanie na własnym sprzęcie, w siedzibie MODGiK w Świnoujściu,  arkuszy matryc mapy zasadniczej do plików TIF,

- kalibrację rastrów do układu „1965” metodą afiniczną wraz z raportem z przeprowadzonej kalibracji, dla każdego arkusza oddzielnie w postaci pliku w formacie tekstowym,

- usunięcie z rastrów  treści pozaramkowej,

- zapis do formatu GeoTIFF oraz TIF (kompresja CCITT) z plikami pozycjonującymi typu: .tfw, .taf.

3.2 Warunki opracowania

- praca podlega zgłoszeniu w MODGiK w Świnoujściu i nie podlega opłatom za wykorzystanie materiałów zasobu,

- rozdzielczość skanowania 600 dpi,

- punktami dostosowania będą wszystkie krzyże  siatki kwadratów (54),

- wymiary arkusza mapy 800 mm x 500 mm,

- efektem skanowania będą skany monochromatyczne – białe tło, czarna treść,

- każdy raster ma być wpasowany w geodezyjny układ współrzędnych płaskich prostokątnych „1965” (georeferencja),

- błąd współrzędnych narożników rastra po wczytaniu, nie może przekraczać 2 cm w stosunku do teoretycznych współrzędnych narożników odpowiedniej sekcji mapy,

- pliki mapy rastrowej należy nazwać numerami sekcji w układzie „1965”, w  podziale mapy 1:10 000 według wzoru  222-1622.tif,

- operat techniczny, oprócz dokumentów narzuconych przepisami w tym zakresie, musi zawierać:

- wykaz sekcji w podziale mapy 1:10 000 w postaci pliku i dwustronnego wydruku,

- pliki TIF po skanowaniu, przed kalibracją (nazwa – numer sekcji w układzie „1965”) w podziale  mapy 1:10 000,

- pliki TIF po skanowaniu i kalibracji wraz z plikami pozycjonującymi,

- raporty z przeprowadzonej kalibracji, dla każdego arkusza mapy,  oddzielnie w postaci pliku w formacie tekstowym.

3.3 Przekazanie wyników prac Zamawiającemu:

- bloki rastrów po 40 sztuk dziennie , (zakres i kolejność realizacji poszczególnych bloków należy na bieżąco ustalić z Zamawiającym) na wskazany adres serwera FTP,

- przekazywane bloki rastrów, na bieżąco będą podlegały odbiorowi technicznemu. Potwierdzenie odbioru przekazanych  bloków rastrów Wykonawca otrzyma drogą email.

3.4 Kryterium oceny oferty: najniższa cena.

- Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę całości zamówienia.

- Data realizacji zamówienia: 13.06.2016 r.

- podpisanie umowy 11.05.2016 r.

- skanowanie             16.05 - 20.05.2016 r.

- kalibracja                23.05 – 10.06.2016 r.

- Okres gwarancji:  36 miesięcy.

- Miejsce i termin złożenia oferty: 	Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Świnoujście do 06.05.2016 r.

- Data otwarcia ofert:  09.05.2016 r.

- Warunki płatności:	 Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu oferty.

- Oferent musi wykazać się dokumentacją potwierdzającą rzetelne wykonanie przynajmniej jednego podobnego obiektu z zakresu zapytania ofertowego.

- Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wcześniejsze zapoznanie się z przedmiotem zamówienia,

co musi być potwierdzone przez Zamawiającego.