Szczegółowy opis zamówienia

Zabudowa meblowa na akta Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, pokoje nr 002, 003, 004 na parterze budynku Urzędu Miasta Świnoujście

- Pokój numer 002

- Wykonanie zabudowy meblowej z płyty laminowanej o gr. 18 -20 mm z obrzeżem PCV, z tyłami z płyty pilśniowej i zamontowanie jej trwale do ścian pomieszczenia. Wysokość zabudowy 272-288 cm, długość zabudowy 700-730 cm, z półkami o długości 50-52 cm, głębokości 36-38 cm, rozmieszczonymi co 34-36 cm. Drzwi zabudowy na zawiasach, zamykane na zamki patentowe z kluczem uniwersalnym.

- Wykonanie zabudowy meblowej z płyty laminowanej o gr. 18 -20 mm z obrzeżem PCV, z tyłami z płyty pilśniowej i zamontowanie jej trwale do ścian pomieszczenia. Wysokość zabudowy 272-288 cm, długość zabudowy 600-610 cm, z półkami o długości 50-52 cm, głębokości 36-38 cm, rozmieszczonymi co 34-36 cm. Drzwi zabudowy na zawiasach, zamykane na zamki patentowe z kluczem uniwersalnym.

- Lada prosta o wymiarach długość 280 cm, głębokość 35 cm, wysokość 115 cm z półką i poprzeczną dostawką.

- Pokój numer 003

- Wykonanie zabudowy meblowej z płyty laminowanej o gr. 18 -20 mm z obrzeżem PCV, z tyłami z płyty pilśniowej i zamontowanie jej trwale do ścian pomieszczenia. Wysokość zabudowy 272-288 cm, długość zabudowy 600-615 cm, z półkami o długości 50-57 cm, głębokości 36-38 cm, rozmieszczonymi co 34-36 cm. Drzwi zabudowy na zawiasach, zamykane na zamki patentowe z kluczem uniwersalnym.

- Wykonanie zabudowy meblowej z płyty laminowanej o gr. 18 -20 mm z obrzeżem PCV, z tyłami z płyty pilśniowej i zamontowanie jej trwale do ścian pomieszczenia. Wysokość zabudowy 272-288 cm, długość zabudowy 450-460 cm, z półkami o długości 50-52 cm, głębokości 36-38 cm, rozmieszczonymi co 34-36 cm. Drzwi zabudowy na zawiasach, zamykane na zamki patentowe z kluczem uniwersalnym.

- Wykonanie zabudowy meblowej z płyty laminowanej o gr. 18 -20 mm z obrzeżem PCV, z tyłami z płyty pilśniowej i zamontowanie jej trwale do ścian pomieszczenia. Wysokość zabudowy 272-288 cm, długość zabudowy 156-160 cm, z półkami o długości 52-53 cm, głębokości 36-38 cm, rozmieszczonymi co 34-36 cm. Drzwi zabudowy na zawiasach, zamykane na zamki patentowe z kluczem uniwersalnym.

- Lada prosta o wymiarach długość 250 cm, głębokość 35 cm, wysokość 115 cm z półką i poprzeczną dostawką.

- Pokój numer 004

- Wykonanie zabudowy meblowej z płyty laminowanej o gr. 18 -20 mm z obrzeżem PCV, z tyłami z płyty pilśniowej i zamontowanie jej trwale do ścian pomieszczenia. Wysokość zabudowy 272-288 cm, długość zabudowy 720-740 cm, z półkami o długości 50-52 cm, głębokości 36-38 cm, rozmieszczonymi co 34-36 cm. Drzwi zabudowy na zawiasach, zamykane na zamki patentowe z kluczem uniwersalnym.

- Lada prosta o wymiarach długość 250 cm, głębokość 35 cm, wysokość 115 cm z półką i poprzeczną dostawką.

- Szkice zabudowy stanowią załączniki do niniejszego opisu.

- Ogólny opis sposobu wykonania szaf

- Korpusy szaf i szafek łączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Tylne ścianki szaf wykonane z płyty HDF grubości 3 mm koloru białego i mocowane w nafezowaniu w bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących oraz dodatkowo przykręcane od tyłu do półki wiążącej. Górne wieńce szaf wykonane z płyty o grubości 25 mm i wykończone obrzeżem PCV gr 2 mm ze wszystkich czterech stron, reszta konstrukcji, drzwi szaf oraz półki z płyty 18 mm. Uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 96 mm i szerokości w środkowej części min 15 mm. Zawiasy puszkowe 35 mm, kąt otwarcia 110 stopni. Szafy wyposażone w zamek patentowy z kluczem uniwersalnym. Kolor zabudowy do uzgodnienia z Zamawiającym - wskazany kolor buk dopasowany do obecnego.

- Inne wymogi

Wymogiem Zamawiającego jest, aby wybrany Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscach, w których zamontowane mają być zabudowy oraz uzyskał na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne do wykonania zabudowy. Do obowiązków Wykonawcy należy dowóz mebli, wniesienie do wyznaczonych pomieszczeń oraz ustawienie i montaż  we wskazanych miejscach. Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób minimalizujący utrudnienia w pracy Zamawiającego.

- Potwierdzenie wykonania i montażu oraz warunki płatności

Potwierdzeniem wykonania i montażu mebli będzie spisanie protokołu odbioru, który jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. Płatność wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy w  terminie 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego.