Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

nr  WEZ .271.2.37.2016

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie przebudowy wyrzutni wentylacji mechanicznej w kuchni Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świnoujściu.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

- demontaż istniejącej czerpni ściennej 500x250 z zamurowaniem otworu po demontażu.

miejsce po zamurowaniu należy otynkować i pomalować (dobór koloru dopasowany do

istniejących  kolorów ścian )  od strony wewnętrznej i zewnętrznej,

- wykucie otworu w ścianie zewnętrznej wraz z wykonaniem przejścia kanału wentylacji

mechanicznej,

Fot.1 Wyrzutnia ścienna do demontażu.

Fot. 2. Miejsce montażu kanału pionowego.

- wykonanie i zamontowanie zewnętrznego pionowego kanału wentylacji mechanicznej z

blachy ocynkowanej 200x450 R=230 na wysokości budynku (około 11m),

Fot. 3. Wyrzutnia do demontażu od strony wewnętrznej.

- montaż wyrzutni  0,40 m ponad dachem z wykorzystaniem zdemontowanego

kolana 450x200 R=500 oraz montując w poziomie zdemontowaną wyrzutnię ścienną,

- wykonanie pomiarów skuteczności wentylacji dla przebudowanej części  wentylacji.

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Prace powinny być realizowane pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane branży instalacji sanitarnych.

W załączeniu: rysunek S2 określający przebudowę wyrzutni wentylacji mechanicznej.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin miejsca przebudowy wentylacji. W celu dokonania oględzin w/w. obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.