Załącznik nr 1 do zapytania cenowego ZP.271.2.38.2016

Opis przedmiotu zamówienia:

Pawilon ul. Barlickiego 21a.

Działka nr 19/4 obr. 14 Warszów. pow. zabudowy 77 m2, wysokość budynku około 3,40 m.

Pawilon użytkowy jedno kondygnacyjny, bez podpiwniczenia, fundamenty betonowe,  ściany murowane, stropodach żelbetowy jednospadowy kryty papą bitumiczną. Stolarka okienna i drzwiowa częściowo pcv oraz drewniana.

Stan techniczny obiektu: budynek od wielu lat nie użytkowany częściowo zdewastowany.

Wyposażenie w instalacje:

- elektryczna (nieczynna),

- wodna (odłączona),

- c.o. nieczynna

Fot. 1. Widok na trzy pawilony od strony frontowej.

Pawilon ul. Barlickiego 21b.

Działka nr 19/4 obr. 14 Warszów. pow. zabudowy 159 m2 wysokość budynku około 3,40m.

Pawilon użytkowy jedno kondygnacyjny, bez podpiwniczenia, fundamenty betonowe, ściany murowane, stropodach żelbetowy jednospadowy kryty papą bitumiczną. Stolarka okienna i drzwiowa częściowo zdemontowana, pozostała drewniana i  pcv.

Stan techniczny obiektu: budynek od wielu lat  nie użytkowany, zużycie techniczne około 60 %   zdewastowany.

Wyposażenie w instalacje:

- elektryczna (nieczynna),

- wodna (odłączona),

- c.o. nieczynna

Fot. 2 Widok na pawilon elewację tylną pawilonu 21A.

Pawilon ul. Barlickiego 21c.

Działka nr 19/4 obr. 14 Warszów. pow. zabudowy 131 m2, wysokość budynku około 3,40m.

Pawilon handlowy jedno kondygnacyjny, bez podpiwniczenia, fundamenty betonowe, ściany murowane, stropodach żelbetowy jednospadowy kryty papą bitumiczną. Stolarka okienna i drzwiowa częściowo pcv – część zdemontowana, pozostała  drewniana.

Stan techniczny obiektu: budynek od wielu lat nie użytkowany, zdewastowany, nie nadający się do użytkowania.

Fot. 3 Widok na zaplecze pawilonu 21A i 21B.

Budynek gospodarczy, murowany,  o pow. zabudowy 17 m2 położony na tej samej działce. Dach drewniany kryty papą bitumiczną..

Zakres robót rozbiórkowych obiektów kubaturowych:

- całkowita (wraz z fundamentami) rozbiórka  pawilonów i oczyszczenie terenu z gruzu i materiałów porozbiórkowych oraz materiałów znajdujących się wewnątrz pomieszczeń,

- wywiezienie gruzu i odpadów porozbiórkowych,- oraz odpadów znajdujących się wewnątrz budynku na miejskie wysypisko odpadów na Wyspie Wolin wraz z poniesieniem przez Wykonawcę opłat za przyjęcie na wysypisko. Odpady wymagające utylizacji (papa) wymagają oddzielnego dokumentu przyjęcia na składowisko z wyraźnym zaznaczeniem rodzaju złożonego odpadu.

- Uporządkowanie terenu po rozbiórce łącznie z nawiezieniem ziemi do poziomu terenu przyległego w miejscach usunięcia fundamentów.

Zamawiający wymaga aby roboty rozbiórkowe prowadziła osoba posiadająca uprawnienia konstrukcyjno – budowlane.

W celu dokonania oględzin w/w. obiektów oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.