GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE

(pieczęć zamawiającego)

Świnoujście, dnia     20.05.2016 r.

Znak sprawy: WEZ.271.2.43.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście, Wydział Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami

- Dane do kontaktu: Grażyna Melerska

(tel. 91 321-45-71, mail: wez@um.swinoujscie.pl, gmelerska@um.swinoujscie.pl)

zaprasza do złożenia oferty na: „Wykonanie ogrodzenia rowu melioracyjnego A na odcinku 360 m działka nr 25 obręb 5 przy ROD „Oaza” w Świnoujściu”

- zakres rzeczowy  prac do wykonania zgodnie z załącznikiem nr 1

3. Planowana data realizacji zamówienia: 3 tygodnie od podpisania umowy.

4. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Obsługi Interesanta, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście do 30.05.2016 r. godzina 15:30.

5.Termin otwarcia ofert: –31.05.2016 r.

6.Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury zgodnie z umową.

7.Sposób przygotowania oferty:

ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu oferty.

8.Wszelkie konsekwencje złożenia  oferty w sposób inny niż określił Zamawiający w pkt 4 niniejszego zapytania ofertowego będą obciążać wyłącznie Oferenta.

OFERTA CENOWA

W odpowiedzi na zapytanie cenowe WEZ.271.2.43.2016 z dnia 20.05.2016

Wykonanie ogrodzenia rowu melioracyjnego A na odcinku 360 m przy ROD „Oaza” w Świnoujściu

- wykaz prac do wykonania zgodnie z załącznikiem nr 1

1. Nazwa wykonawcy

2. Adres wykonawcy

3. NIP: ………………………………………… Regon:

4. Nr rachunku bankowego	...

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto……………………zł (słownie złotych ………………………………………..........

)

Podatek VAT …………………zł (słownie złotych …………………………………………....

.	.)

Cenę brutto ……………………zł (słownie złotych……………………………………….....…

)

5. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

6. Termin realizacji zamówienia ……………………………………………………….........…

7.  Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia …………………………………........…

8. Okres gwarancji .....................................................................................................................

9. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

Dnia………………………

……………………………………………

Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 1

Zakres rzeczowy prac do wykonania

Wykonanie ogrodzenia rowu melioracyjnego A na odcinku 360 m przy ROD „Oaza” w Świnoujściu, działka nr 23 obręb 5

- Wykonanie ogrodzenia na długości 360 m plus 10 m ( wypełnienie bramy i wmontowanie  do ogrodzenia)  z siatki stalowej powlekanej PCV kolor zielony, mocowanej na słupkach z rury ocynkowanej, powlekanej PCV w stopach betonowych:

a) stopy betonowe

- stopy betonowe  mają za zadanie utwardzenie słupków metalowych dla konstrukcji ogrodzenia,

- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadająca jej norma EN),

- klasa betonu B20,

- stopień mrozoodporności – W2,

- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250,

b) siatka i naciągi

- siatka druciana pleciona, ślimakowa wykonana z drutu ocynkowanego powlekanego PCV, grubość minimalna 2,5 mm o wymiarach oczka 100 x 100 mm , wysokości 1,7 m,

-  naciąg z drutu  ocynkowanego, średnica drutu min. 3,5 mm u dołu 2 razy w odstępnie 30 cm (wzmocnienie przed zwierzyną)  na środku i u góry,

- pręty napinające splot siatki, pręty o średnicy 8 mm i długości 1,7 m, ze stali ocynkowanej, powlekanej PCV,

- napinacze drutu naciągowego – stalowe, ocynkowane, powlekane,

- dla wzmocnienia stabilności ogrodzenia na odcinku prosty co 50 m zastosować słupek naciągowy (dwustronna podpora słupka)

c) słupki

- słupki bez podporowe, wykonane z rury ocynkowanej Ø 60, powlekanej PCV, grubość ścianki 3-4 mm, wysokość słupka dostosowana do wysokości siatki i przyjętego systemu montażu w stopie (ok. 1,80 m nad stopą),

- każdy słupek zakończony kapturkiem mrozoodpornym, termoplastycznego tworzywa sztucznego,

- słupki pośrednie dwupodporowe, wykonane z rury ocynkowanej, powlekanej,  wysokość  słupka i zakończenie j.w.,

- fundamentowanie słupków poniżej lokalnej strefy przemarzana,

- rozstaw słupków co 2,5 m,

d) brama

- zamocowanie  bramy o wymiarach 2 x 3 m długości i 1,7 m wysokości i połączenie z  ogrodzeniem,

- przy bramie zastosować też słupki podporowe,

-  bramę daje Zamawiający,

-  bramę należy wypełnić  siatką stalowa, powlekaną PCV, kolor zielony dostosowana do wykonywanego ogrodzenia,

- do istniejącej bramy stalowej przyspawać uszy dla zamknięcia kłódką,

- brama jest pomalowana jeden raz farbą podkładową,

- bramę należy pomalować na kolor zielony,

- postawienie bramy prostopadle do rowu w powiązaniem z ogrodzeniem równoległym do rowu.

2)  ogrodzenie należy postawić wzdłuż (równolegle)  rowu melioracyjnego począwszy od przepustu przy rowie A ( początek ROD „OAZA”) do końca rowu ( koniec ROD „OAZA” ) i dowiązać ogrodzenie do ogrodzenia ROD „OAZA” w odległości 4 m od skarpy rowu.

3) Ogrodzenie po wykonaniu  powinno być zakotwione poprzez słupki, aby wykazywało właściwą sztywność i stabilność, ogrodzenie na gruncie torfowym.

4) Cena oferowana winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.