Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

nr  WEZ .271.2.47.2016

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie wentylacji w części pomieszczeń kondygnacji piwnic Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Batalionów Chłopskich 8 w Świnoujściu.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

- nawiercenie wiertnicą 2 szt. otworów fi 100-120mm w ścianie zewnętrznej grubości około 60 cm. Miejsce wiercenia pomieszczenia piwniczne od strony elewacji południowej,

- zamontowanie w przewierconych otworach wentylacji nawiewnej

- od strony zewnętrznej  kratek wentylacyjnych ,

- od strony pomieszczenia rur pcv fi 100-110 sprowadzonych od otworu do poziomu 5 cm

nad posadzką piwnicy z zamontowaniem na rurze okrągłej kratki wentylacyjnej pcv,

- zdemontowanie wentylatora kanałowego w łazience na poziomie piwnic,

- zamontowanie na kominach dachu 7 szt. nasad kominowych obrotowych ze stali nierdzewnej dobrej klasy jakościowej,

- pomiary anemostatem kratek wentylacyjnych podłączonych do przewodów z nowymi ww.

nasadami.

Fot.1 Kominy do montażu nasad kominowych.

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Prace powinny być realizowane pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane branży instalacji sanitarnych.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Fot. 2. Jedno z miejsc  przewiertu w ścianie zewnętrznej.

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Prace powinny być realizowane pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane branży instalacji sanitarnych.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin miejsca wykonania  wentylacji. W celu dokonania oględzin w/w. obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.