#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr WIM.271.1.23.2016 dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych – budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sąsiedzkiej w Świnoujściu”.

Roboty wykonać wg dokumentacji projektowej zawartej w załączniku nr 3 do umowy, lecz z n/w uwagami:

- Materiały i kolorystyka nawierzchni:

-	ciąg pieszo - rowerowy  z niefazowanej betonowej kostki brukowej typu „cegła”, gr. 8 cm, koloru szarego,

-	ścieżka rowerowa wykonać z niefazowanej betonowej kostki brukowej typu „cegła”, gr. 8 cm, koloru szarego,

-	chodnik, peron autobusowy z płyt chodnikowych 40x40x6, koloru szarego,

-	zjazdy z betonowej kostki brukowej typu „cegła”, gr. 8 cm, koloru grafitowego

-	miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej typu „behaton”, gr. 8 cm, koloru grafitowego

-	opaska z kostki kamiennej 10x10 cm – materiał Inwestora.

- Pielęgnację trawników – wykonać zgodnie z ST   D - 09.01.01 „Zieleń drogowa”

3.	W dokumentacji projektowej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania. Produkty te stanowią przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

-	gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją ± 5%,

-	konstrukcji,

-	parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, elektryczne, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

-	parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.