Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

nr  WEZ .271.2.50.2016

Opis przedmiotu zamówienia:

W wykonanie remontu pokrycia papowego daszków w Przedszkolu Miejskim nr 9 oraz

wymiany orynnowania daszku nad wejściem bocznym w budynku Liceum

Ogólnokształcącego w Świnoujściu.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

Pokrycie papowe daszków w PM nr 9.

-   położenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia (sbs, grubości 4,5–5 mm z posypką

łupkową) na istniejącej warstwie papy bitumicznej (około 80 m2) z wcześniejszym

przygotowaniem podłoża,

Fot. 1 Jeden z dwóch daszków do wymiany pokrycia.

Fot.2 j.w.

Wymiana orynnowania daszku nad wejściem bocznym w budynku LO.

- demontaż rynien fi 120( 13,50 m) oraz rury spustowej fi 100 (5 m) ,

- montaż nowej rynny i rury spustowej o takich samych przekrojach. Przy połączeniu rynny z

rurą spustową wykonanie zbiornika  z blachy ocynkowanej. Wszystkie elementy (rynny, rura

spustowa, zbiornik z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm),

- odprowadzenie wody deszczowej z wymienionej rury spustowej na teren zielony przy

budynku poprzez korytko betonowe wykonane na gruncie,

Fot. 3. Rynny do wymiany.

.

Fot. 4. Rura spustowa do wymiany.

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin miejsca wykonania  wentylacji. W celu dokonania oględzin w/w. obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.