Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego WEZ.271.2.53 .2016

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie remontu ściany zewnętrznej w izbie lekcyjnej j Gimnazjum Publicznego przy ul. Norweskiej 12 w Świnoujściu.

Sala nr 5: iary klasy – 9,75m x 5,95m, h = 3,52m.

Malowanie ściany okiennej o wymiarach 9,75 m i wysokości 3,52 m farbą tikkurila X351 z wcześniejszym przygotowaniem powierzchni do malowania w tym zbiciem odparzonych tynków do wysokości 50 cm od poziomu podłogi, odgrzybieniem ściany, położeniem nowego tynku wapienno – cementowego kat. III z położeniem gipsowej gładzi szpachlowej 3 mm,

i zagruntowaniem.

Fot. 1. Fragment ściany okiennej do remontu.

Zamówienie obejmuje również uzupełnienie spoin ściany elewacyjnej specjalną fugą dla cegieł klinkierowych oraz hydrofobizację preparatem impregnującym cegłę ściany na powierzchni pasa elewacji o wymiarach 1,20 x 10 m.

Fot. 2. Fragment ściany do impregnacji.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin dachu przeznaczonego do remontu. W celu dokonania oględzin w/w. obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.