Załącznik do zapytania ofertowego nr

WEZ.271.2. 57 . 2016

Zakres rzeczowy robót elektrycznych i malarskich internatu w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu.

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę  istniejącej instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych  biegnącej w korytarzu internatu   zasilającej   poszczególne pokoje. Instalacje należy poprowadzić w bruzdach i przykryć  tynkiem . Instalacja powinna być wprowadzona do poszczególnych pokoi zakończona puszką . Zamówienie obejmuje również roboty malarskie po robotach elektrycznych.

Fot. Korytarz internatu.

Roboty elektryczne:

1) Demontaż starej rozdzielnicy elektrycznej

2) Dopasowanie otworu do nowej rozdzielnicy

3)Zamocowanie nowej wraz z osprzętem zabezpieczającym, podłączenie nowej instalacji ,   obróbka

4) Odłączenie starych przewodów zasilania piętra internatu  , wykonanie bruzd pod nowe przewody zasilające  pomieszczenia na piętrze ,   położenie nowych przewodów  oświetlenia i gniazd wtykowych na ciągu korytarzowym  podłączenie pomieszczeń w zasilanie nowymi przewodami

5) Demontaż starych opraw oświetleniowych wymiana instalacji i ponowny montaż opraw

Fot. 2. Korytarz  internatu c.d.

6) Zamontowanie opraw świateł ,,nocnych  wraz z oświetleniem awaryjnym , podłączenie  do zasilania

7) Demontaż starych puszek rozgałęziających  i montaż nowych

Fot. 3. Tablice rozdzielcze do wymiany.

8) protokoły sprawdzeń instalacji

9) uproszczona dokumentacja powykonawcza.

Roboty malarskie:

- malowanie ścian po robotach elektrycznych : lamperie do wysokości ościeżnicy drzwiowej emalią ftalową matową z przygotowaniem powierzchni do malowania – gładzie z gipsu szpachlowego gr. 3 mm,

- malowanie ścian powyżej lamperii farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni do malowania i gładzie gipsowe 3 mm

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania – gładzie gipsowe min. 3mm.

Fot. 4. Grzejniki (2 szt.) hydranty 6 szt. do malowania.

Ściany i sufity gruntowane podkładem dla farb lateksowych oraz emulsyjnych,

-  zabezpieczenie grubą folią poliestrową podłóg przed wykonywaniem robót malarskich,

Kolor ścian, do uzgodnienia z zamawiającym,

- wymiana  wyłączników świecznikowych podtynkowych na korytarzu: prąd AX napięcie 250 V, stopień ochrony IP 20, wyłącznik z tworzywa termoplastycznego, wykończenie gładkie, przekrój przewodów 3x2,5 mm2, kolor biały,

Wielkość zakresu robót malarskich  określa załączony szkic rzutu poziomego korytarza internatu.

Uwaga : Zespół Szkół Morskich posiada 40 worków 25 kg gładzi szpachlowej Gipsar do wykorzystania przy robotach malarskich.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.