Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

nr  WEZ .271.2.61.2016

Opis przedmiotu zamówienia:

wykonanie robót remontowych sanitariatu w Przedszkolu Miejskim nr 9 w Świnoujściu.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

- remont węzła sanitarnego na parterze budynku:  skucie okładzin ściennych z płytek glazurowanych,

- skucie posadzek terakotowych,

- demontaż urządzeń sanitarnych – miska ustępowa, dolnopłuk, umywalka z baterią,

- wymiana instalacji wodnej na PE łączoną metodą zgrzewania, montaż zaworów kulowych odcinających (2 szt.)  wraz z zabudową,

-  wymiana pionu kanalizacji ściekowej oraz podejścia do wc z żeliwa na pcv np. WAWIN,

- wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej: przewód YDyp 4x 1,5 mm2, kinkiet techniczny wykonany z policarbonalu w kolorze białym, elektroniczny układ zapłonowy do świetlówek 1 x28W IP 54 np. typu SQURE lub równoważna, wymiana 2 szt. wyłączników świecznikowych podtynkowych: prąd AX napięcie 250 V, stopień ochrony IP 20, wyłącznik świecznikowy z tworzywa termoplastycznego, wykończenie gładkie, kolor biały,

Fot. 1. Widok na sanitariat.

Fot. 2. Widok przedsionka.

- na skutej posadzce wc położyć izolację przeciw wodną dla pomieszczeń mokrych w

technologii np. woder,

Fot. 3. Widok szatni.

- położenie nowej posadzki z płytek gresowych (przedsionek, szatnia, wc)  w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym, płytki I klasy jakośc,i V stopień ścieralności,

- w miejscu skutej istniejącej glazury(przedsionek, wc)  położenie nowej na wysokość ościeżnicy drzwiowej (2,05m). Płytki glazurowane kładzione na klej, płytki gatunek I, wymiary 30cmx25cm kolor glazury i kolor spoiny do uzgodnienia z Zamawiającym.

-  ściany powyżej glazury oraz sufity  malowane farbą emulsyjną na biało z wcześniejszym przygotowaniem powierzchni do malowania i gruntowaniem (gładź szpachlowa Gipsar grubości min. 3mm),

- montaż nowych urządzeń sanitarnych: miska ustępowa z płuczką – kompakt, umywalka szer. 60 cm np. firmy Koło, bateria stojąca umywalkowa firmy Armatura Kraków,

- pion kanalizacyjny do zabudowy płytami gk z obłożeniem glazurą do wysokości całości, w zabudowie zostawić rewizję dla czyszczenia kanalizacji z zamknięciem drzwiczkami pcv,

- szatnia:  malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie z przygotowaniem powierzchni  do malowania – gładzie z gipsu szpachlowego gr. 3 mm,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania – gładzie gipsowe min. 3mm. Kolorystyka malowania ścian do uzgodnienia z Zamawiającym.

Ściany i sufity gruntowane podkładem dla farb lateksowych oraz emulsyjnych.

- malowanie grzejników żeliwnych emalią ftalową z przygotowaniem powierzchni do malowania,

- wymiana 2 szt.  drzwi wewnętrznych pełnych wraz z ościeżnicą drewnianą (parter) wymiar: szer. 80 cm w świetle ościeżnicy, wys. 2,05 m. Skrzydło drzwiowe oklejone okleiną w kolorze olchy nie gorsze niż drzwi Porta typ wzmocniony. Drzwi z klamką, szyldem, zamkiem z wkładka patentową,

- zamontowanie w istniejących drzwiach wewnętrznych zamka z wkładka patentową,

Wymiary sanitariatu na załączonym szkicu rzutu poziomego, wys. pomieszczeń: 3,0 m.

Fot. 4. Drzwi do wymiany i wstawienia.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin miejsca wykonania  wentylacji. W celu dokonania oględzin w/w. obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.