Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

nr  WEZ .271.2.64.2016

Opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa posadzki w pomieszczeniu filii Żłobka Miejskiego

przy ul. Sosnowej 16  w Świnoujściu.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje: przebudowę posadzki w pomieszczeniu Żłobka Miejskiego. Pomieszczenie znajduje się na parterze budynku.

Wymiary pomieszczenia: 9,98m x 5,65+4,30m x 5,50m. Razem: 80,67 m2

Fot. 1. Widok sali żłobka.

- rozbiórka istniejącej nawierzchni z wykładziny rulonowej pcv z listwami podłogowymi,

- skucie istniejącej posadzki betonowej wylanej na gruncie (grubość około 7 cm),

- pogłębienie posadowienia posadzki o 18 cm dla położenia izolacji p. wilgociowej oraz

termicznej,

Fot. 2. Widok j.w.

-  wylanie warstwy chudego betonu grubości 5 cm na gruncie dla ułożenia izolacji p. wilgociowej,

-  położenie izolacji poziomej posadzkowej p. wilgociowej z papy termozgrzewalnej: papa izolacyjna gr. Około 5 mm z wkładką poliestrową  typ SBS , papa położona na przygotowanym zaimpregnowanym bitumicznie podłożu betonowym,

- położenie izolacji termicznej ze styropianu grubości 10 cm,

- położenie podkładu betonowego pod posadzki grubości około 7-8 cm marki B-15 z zatarciem na ostro,

-  masa samopoziomująca, położenie i przyklejenie wykładziny  podłogowej rulonowej o szerokości min. 2,0 m  typu  Tarket Optima z wywinięciem na ściany,  łączenia zgrzewane w kolorze dopasowanym do koloru wykładziny. Kolor  wykładziny do uzgodnienia z Zamawiającym.

Fot. 3. Widok mniejszej salki żłobka.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin miejsca wykonania  robót. W celu dokonania oględzin w/w. obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.