Załącznik do zapytania ofertowego nr

WEZ.271.2.81 . 2016

Zakres rzeczowy robót malarskich  w budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Sosnowej 16  w Świnoujściu.

Parter: sala (57,30m2) + sypialnia (23,58m2) = 80,88 m2

Wysokość pomieszczeń : h =

Piętro: Bawialnia (45,84 m2) + jadalnia (20,91 m2) + sypialnia z zapleczem ( 25,93 m2 + 2,69 m2 + 3,49 m2) + sala gimnastyczna (52,69 m2) + sala terapii (24,74 m2) = 176,29 m2

Ogółem pow. użytkowa pomieszczeń do malowania: 257,17 m2

- malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie z przygotowaniem powierzchni  do malowania – gładzie z gipsu szpachlowego gr. 3 mm,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania – gładzie gipsowe min. 3mm.

Fot. 1. Sala na parterze.

Ściany i sufity gruntowane podkładem dla farb lateksowych oraz emulsyjnych.

- wymiana 8 szt. wyłączników świecznikowych podtynkowych: prąd AX napięcie 250 V, stopień ochrony IP 20, wyłącznik z tworzywa termoplastycznego, wykończenie gładkie, przekrój przewodów 3x2,5 mm2, kolor biały,

- malowanie grzejników żeliwnych emalią do powierzchni stalowych i żeliwnych, malowanie rur stalowych c.o. emalia do powierzchni metalowych z przygotowaniem powierzchni do malowania,

- montaż na ościeżach ścian przy drzwiach wejściowych  narożników ochronnych z kątownika pcv o wymiarach 5cmx5cm, wys. około 160 cm dopasowanych kolorystycznie do  koloru ściany,

- zabezpieczenie grubą folią poliestrową podłóg przed wykonywaniem robót malarskich,

Kolory ścian do uzgodnienia z zamawiającym.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Kolory ścian: farba nie gorsza niż  CAPAROL, TIKURILLA- kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji.

Fot. 2. Piętro – sala zajęć.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.