Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

nr  WEZ .271.2.83.2016

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie przebudowy ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul. Witosa 7 w Świnoujściu.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

- odcinek A (około 63,00 m w tym brama rozwieralna 2 skrzydłowa 4m ):

-   rozbiórka istniejącego ogrodzenia z siatki osadzonej w kątowniku stalowym na słupkach stalowych  wraz z cokołem betonowym.

Fot. 1 Fragment ogrodzenia do rozbiórki – odcinek A.

- montaż ogrodzenia systemowego panelowego –  wys. paneli 1,60 m, wykonane z prętów stalowych poziomych 2x6 mm i pionowych 5 mm ocynkowanych powlekanych farbą poliestrowa kolorze RAL 6005,

- słupki ogrodzeniowe ocynkowane ogniowo, malowane farbą poliestrowa zakończone od góry daszkiem, słupki osadzone w betonie klasy B-20, mrozoodpornośc – W2

-  cokół betonowy prefabrykowany wys. 20 cm wraz z robotami ziemnymi (wyrównanie terenu dla ułożenia cokołu),

Fot. 2. Brama do wymiany.

– długość ogrodzenia: około 59 mb + 1 brama wjazdowa symetrycznie dzielona, rozwieralna , szer. 4 m w świetle ościeży , w tym samym systemie co ogrodzenie.

Trasa odcinka „A”  na załączonym szkicu przebiegu ogrodzenia.

Ogrodzenie po wykonaniu powinno być tak zakotwione poprzez cokół i słupki , aby wykazywało właściwą sztywność i stabilność.

- odcinek B (około 67,70 m ):

-   rozbiórka istniejącego ogrodzenia z siatki osadzonej w kątowniku stalowym na słupkach stalowych  wraz z cokołem betonowym.

- montaż ogrodzenia systemowego panelowego –  wys. paneli 1,60 m, wykonane z prętów stalowych poziomych 2x6 mm i pionowych 5 mm ocynkowanych powlekanych farbą poliestrowa kolorze RAL 6005,

- słupki ogrodzeniowe ocynkowane ogniowo, malowane farbą poliestrowa zakończone od góry daszkiem, słupki osadzone w betonie klasy B-20, mrozoodpornośc – W2

Fot.3. Odcinek B – stan  istniejący do rozbiórki.

-  cokół betonowy prefabrykowany wys. 20 cm wraz z robotami ziemnymi (wyrównanie terenu dla ułożenia cokołu),

– długość ogrodzenia: około 67,70 mb.

Trasa odcinka „B”  na załączonym szkicu przebiegu ogrodzenia.

- odcinek C (około 70,0 m w tym furtka ogrodzeniowa szer. 1,0 m ):

-   rozbiórka istniejącego ogrodzenia z siatki osadzonej w kątowniku stalowym na słupkach stalowych  wraz z cokołem betonowym.

- montaż ogrodzenia systemowego panelowego –  wys. paneli 1,60 m, wykonane z prętów stalowych poziomych 2x6 mm i pionowych 5 mm ocynkowanych powlekanych farbą poliestrowa kolorze RAL 6005,

- słupki ogrodzeniowe ocynkowane ogniowo, malowane farbą poliestrowa zakończone od góry daszkiem, słupki osadzone w betonie klasy B-20, mrozoodpornośc – W2

-  cokół betonowy prefabrykowany wys. 20 cm wraz z robotami ziemnymi (wyrównanie terenu dla ułożenia cokołu),

– długość ogrodzenia: około 69,00 mb.

- montaż furtki ogrodzeniowej w tym samym systemie co przęsła segmentowe, szerokości 1,00 m w świetle ościeżnicy na słupkach stalowych , ocynkowanych i malowanych w tym samym kolorze co ogrodzenie. Wysokość dopasowana do całości ogrodzenia. Furtka powinna być wyposażona w zamek patentowy  z klamką,

Trasa odcinka „C”  na załączonym szkicu przebiegu ogrodzenia.

Fot. 4. Ogrodzenie do wymiany.

Fot. 5. Fragment ogrodzenia do wymiany.

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Prace powinny być realizowane pod nadzorem osoby posiadającej wiedzę i doświadczenie  w zakresie robót ogrodzeniowych.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin miejsca wykonania  wentylacji. W celu dokonania oględzin w/w. obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.