Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

nr WEZ.271.2.84.2016

Wymiana przegrody wewnętrznej drewnianej na przegrodę z profili aluminiowych

w budynku Przedszkola  Miejskiego  nr 9 w Świnoujściu.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

Wymianę ścianki drewnianej przeszklonej z drzwiami na ściankę z drzwiami konstrukcji aluminiowej.

Ścianka z profili aluminiowych przeszklona wraz z wbudowanymi drzwiami  Drzwi z profili aluminiowych, jednoskrzydłowe, o wymiarach w świetle ościeżnicy 90 cm. Drzwi przeszklone w górnej połowie szkłem bezpiecznym, dolna część wypełniona pcv z izolacją akustyczną, drzwi jak i pozostała ścianka w kolorze białym. Drzwi wyposażone w klamkę, zamek z wkładką patentową. W dolnej części ścianki „kopacz” wys. około 20 cm.

Podział przeszklenia i drzwi pokazano na załączonym szkicu.

Zamówienie obejmuje obróbki wykończeniowe tynkarskie z malowaniem ościeży oraz sprzątanie po wykonanych robotach.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin miejsca wykonania  wentylacji. W celu dokonania oględzin w/w. obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.