Załącznik nr 1 do zapytania cenowego ZP.271.2.95.2016

Opis przedmiotu zamówienia:

Remont ścian po robotach rozbiórkowych budynku gospodarczego przy ul. Łużyckiej 5.

Powierzchnia ścian do naprawy: 4,0 m x śr. wys. 3,60 m = 14,40 m2  +  4, 00 m x  wys. 1,40 m = 5,60 m2 . Razem: 20 m2

- położenie tynków cementowo – wapiennych kategorii II na ścianach zewnętrznych z wyrównaniem powierzchni i uzupełnieniem ubytków z cegieł, powierzchnia tynku musi być równa i gładka,

- w pasie około 50 cm od gruntu na całej szerokości ściany  budynku gospodarczego położyć tynk mozaikowy mineralno - żywiczny w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji,

- rozbiórka uszkodzonych przy rozbiórce starych opierzeni blacharskich,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm, na długości ściany 4 m szerokość w rozwinięciu 60 cm,

- wklejenie papy termozgrzewalnej w miejscach wymiany opierzenia ściany szczytowej,

- wyrównanie nawierzchni na poziomie gruntu na powierzchni około 20 m2.

Część robót tynkarskich można wykonywać z rusztowania warszawskiego.

Fot. 1. Widok ściany do tynkowania.

Fot. 2 Widok ścianki przyziemia do otynkowania.

Fot. 3 Obróbki blacharskie do wymiany.

W celu dokonania oględzin w/w. obiektów oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.