Załącznik do zapytania ofertowego nr

WO.DG.272. 343 . 2016

Zakres rzeczowy robót posadzkowych pomieszczeń biurowych Wydziału Audytu i Kontroli  budynku przy ul. Wojska Polskiego 1/2 w Świnoujściu.

Pomieszczenia biurowe nr 204:  pow.użytkowa  14,78 m2 + 12,44 m2 = 27,22 m2

- zdjęcie listew przypodłogowych drewnianych, usunięcie wykładziny podłogowej pcv,  przygotowanie odkrytego podłoża z płyt osb do położenia nowej wykładziny rulonowej  pcv typu Tarket (zeszlifowanie starego kleju, wyrównanie podłoża, szpachlowanie złączy płyt).

Położenie  i przyklejenie wykładziny  podłogowej rulonowej o szerokości min. 2,0 m  typu  Tarket Optima,  łączenia zgrzewane w kolorze dopasowanym do koloru wykładziny.  Wykończenie listwami przypodłogowymi  rdzeniowymi np. S 100 life firmy Dollken.

Fot. 1, 2 Widok podłogi do remontu.

Kolory  wykładziny i listew przypodłogowych do uzgodnienia z zamawiającym,

- wymiana 2 szt. wyłączników świecznikowych podtynkowych: prąd AX napięcie 250 V, stopień ochrony IP 20, wyłącznik z tworzywa termoplastycznego, wykończenie gładkie, przekrój przewodów 3x2,5 mm2, kolor biały,

- malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie z przygotowaniem powierzchni  do malowania – gładzie z gipsu szpachlowego gr. 3 mm,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania – gładzie gipsowe min. 3mm.

Ściany i sufity gruntowane podkładem dla farb lateksowych oraz emulsyjnych.

- malowanie grzejników żeliwnych emalią do powierzchni stalowych i żeliwnych, malowanie rur stalowych c.o. emalia do powierzchni metalowych z przygotowaniem powierzchni do malowania,

- remont drzwi wewnętrznych drewnianych  2 szt.  (wraz z ościeżnicą skrzynkową i opaską drewnianą)   usunięcie warstwy farby olejnej (opalanie), uzupełnienie ubytków drewna, szpachlowanie specjalistyczną szpachlą, szlifowanie, malowanie podkładowe i nawierzchniowe emalią ftalową do drewna matową. Wymiana szyldów drzwiowych wraz z klamką – dopasować do starych wyremontowanych drzwi w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- wymiana drzwi wewnętrznych drewnianych wraz z ościeżnicą do pomieszczenia strychowego na nowe drewniane – wymiary drzwi (70cm x 197cm), drzwi wyposażone w zamek patentowy, szyld z klamką, drzwi dopasowane wyglądem do istniejącej stolarki drzwiowej,

- zabezpieczenie grubą folią poliestrową podłóg przed wykonywaniem robót malarskich,

Kolory ścian, do uzgodnienia z zamawiającym.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia w tym również wykończenie progów  drzwiowych po wykonaniu nowej podłogi.