Załącznik do zapytania ofertowego nr

WEZ.271.2.103 . 2016

Zakres rzeczowy robót remontowych zadaszenia wejścia do internatu oraz części ściany zewnętrznej budynku kotłowni gazowej  w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu.

Zadaszenie wejścia do internatu:

Rozbiórka części opaski betonowej(około 2 mb) wraz z elementem żeliwnej rury  spustowej. Dołączenie do istniejącej rury spustowej z blachy ocynkowanej odcinka nowej rury fi 150 mm (około 80 cm) wraz z kolanem dla odprowadzenia wody opadowej na teren zielony przyległy do budynku. Dla odrzucenia wody deszczowej z rury spustowej od budynku wykonanie koryta betonowego wylanego na gruncie na odległość około 4 m od budynku. Koryto betonowe  uzbroić prętami stalowymi gładkimi  fi 6mm dla uniknięcia spęka (można zastosować koryto prefabrykowane). Miejsce rozebranej części opaski betonowej uzupełnić wylewką betonową na gruncie z wcześniejszym przygotowaniem powierzchni (wyrównanie, zagęszczenie).

Fot. 1. Miejsce przebudowy rury spusowej.

Naprawa pęknięć ściany żelbetowej zadaszenia wejścia do budynku internatu poprzez rozkucie istniejących pęknięć na szerokość około 1,5 cm, dokładne wyczyszczenie i wypełnienie szczeliny zaprawą cementową naprawczą. WB firmy Bolix lub innej zaprawy równoważnej. Długość pęknięć do naprawy około 4 mb.

Fot.2 i 3. Widoczne miejsca pęknięć do naprawy.

Naprawa pęknięć ściany zewnętrznej murowanej budynku kotłowni gazowej poprzez usunięcie luźnych kawałków tynku zalegających w szczelinie, dokładne wyczyszczenie i wypełnienie szczeliny zaprawą cementową naprawczą. WB firmy Bolix lub innej zaprawy równoważnej. Długość pęknięć do naprawy około 6 mb.

Fot. 4 i 5. Miejsca naprawy pęknięć ściany zewnętrznej.

Miejsce wykonanej naprawy przemalować farbą emulsyjną na całej powierzchni  ściany około 15 m2).

Wywiezienie  z terenu przylegającego do ściany elewacji północnej budynku kotłowni gazowej materiału – mączki ceglanej w ilości około 5 m3,  zalegającej od wielu lat  w pryźmie  porośniętej trawą. Miejsce po usuniętej pryźmie mączki ceglanej wyprofilować ze spadkiem gruntu od budynku kotłowni.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 24 miesiące.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.