Załącznik do zapytania ofertowego nr

WEZ.271.2.       . 2016

Zakres rzeczowy remontu pasa nadrynnowego budynku Centrum Kształcenia Praktycznego  Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu.

- rozbiórka papy termozgrzewalnej na szerokości około 60 cm na całej długości połaci od strony frontowej budynku (47mb x 0,6m = 28,20 m2),

- zerwanie pasa nadrynnowego z blachy ocynkowanej na całej długości połaci frontowej dachu (47 mb),

- przygotowanie podłoża połaci dachu pod położenie nowego pasa nadrynnowego z blachy ocynkowanej na całej długości połaci,

- położenie nowego pasa nadrynnowego z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm i szerokości w rozwinięciu około 35 cm na całej długości okapu od strony frontowej budynku,

- położenie papy termozgrzewalnej podkładowej i wierzchniego krycia przykrywającej nowy pas nadrynnowy.

Fot. 1. Widok obiektu na którym prowadzone będą roboty dachowe.

Należy uwzględnić wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.