Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Wymiana istniejącej stolarki okiennej na pcv i aluminium, oraz naprawa i regulacja stolarki okiennej pcv w budynku Centrum Rehabilitacji przy ul. Basztowej 11

w Świnoujściu.

Wymiana  2 szt. istniejących okien pcv o wymiarach 148,0cm x 148,0cm na okna pcv, kolor biały, profil 5- cio komorowy. Okna uchylno – rozwieralne symetrycznie dzielone, szklenie zgodnie z obowiązującą normą cieplną dla szyb.

Parapet wewnętrzny i zewnętrzny istniejący do zachowania.

Demontaż istniejących aluminiowych drzwi zewnętrznych przeszklonych suwanych (264cmx 215cm) i zastąpienie ich  oknem nie otwieranym przeszklonym – profil aluminiowy ciepły.

Wymiana wkładu szybowego okna pcv  o wymiarach: 119 cm x 94 cm.

Regulacja i ewentualna naprawa 2 szt. okien pcv o wym. 148cm x 148cm.

Fot. 1. Widok na drzwi suwane.

Fot. 2. Okno do wymiany.

Wymiana okien obejmuje również obróbki wykończeniowe ościeży okiennych łącznie z ich pomalowaniem farbą emulsyjną.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin miejsca wykonania  wentylacji. W celu dokonania oględzin w/w. obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.