Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia, obejmuje

Zagospodarowanie terenu - przebudowę placu zabaw w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Świnoujściu.

I    Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w oparciu o  dokumentację projektową       wyszczególnioną w załączniku nr 4.3 do SIWZ, z uwzględnieniem zmian wymienionych w punkcie IV i V:

Demontaż istniejących drewnianych urządzeń zabawowych, ławek drewnianych,

piaskownicy, siedzisk i murków oraz nawierzchni z płyt chodnikowych.

I.  Część A – dla dzieci w wieku 3 – 6 lat -  powierzchnia 206 m2 – nawierzchnia bezpieczna, poliuretanowa.

- mini boisko wielofunkcyjne, wyposażone w mini bramki do piłki nożnej oraz w mini kosz do gry w koszykówkę;

- mini ścieżka zdrowia wyposażona w zestawy sprawnościowe;

II.  Część B – dla dzieci w wieku 5 - 6 lat -  powierzchnia 404 m2 – nawierzchnia bezpieczna, poliuretanowa.

- część rekreacyjno-sprawnościowa wyposażona w urządzenia wielofunkcyjne

o konstrukcji metalowej, swoim kształtem i kolorystyką nawiązujące do morskiego charakteru.

III.  Część C – dla dzieci w wieku 3 – 4 lat – powierzchnia 130 m2 – nawierzchnia    bezpieczna, poliuretanowa.

- część rekreacyjno-zabawowa wyposażona w urządzenia zabawowe.

IV.   Nawierzchnie utwardzone

Projektowane chodniki należy wykonać z płytek chodnikowych o wymiarach 30x30 w kolorze jasno szarym i grafitowym (zmiana w odniesieniu do dokumentacji proj.)

V. Ogrodzenie

od ul. Warszawskiej wykonać nowe ogrodzenie panelowe, systemowe  z powłoką poliestrową w kolorze zielonym – wys. 1,5 m. (zmiana w odniesieniu do dokumentacji proj.)

VI.  Ukształtowanie terenu

- teren wokół wykonanych placów zabaw i nawierzchni utwardzonych należy ukształtować tak, aby spływ wód opadowych skierowany był na tereny zielone

VII    Nawierzchnie  naturalne – trawniki

-  wokół projektowanej nawierzchni poliuretanowej i nawierzchni z płytek należy ułożyć gotową trawę z rolki.

VIII. Uwagi końcowe

Wszystkie urządzenia zabawowe należy wyposażyć w tabliczki informujące o sposobie wykorzystania danego elementu i przestrzeganiu zasad bezpiecznego użytkowania.

Fundamentowanie i instalowanie urządzeń zabawowych wykonać zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009 i zaleceniami producentów zabawowych. Fundamenty można wykonać jako prefabrykowane elementy lub wylewane na placu budowy.

Wszystkie montowane urządzenia i nawierzchnia bezpieczna placu zabaw muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zdolności – potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o normy obowiązujące w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi.

W miejscu widocznym umieścić tablicę ok. 100 x 200 cm z regulaminem korzystania z placu  zabaw.

W dokumentacji odbiorowej należy przekazać dziennik przeglądów placu zabaw a także certyfikaty uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa, atesty i deklaracje zgodności na zastosowane materiały i urządzenia oraz aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań  równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją ± 5%

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.