Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

wykonanie brakującej poręczy przy  biegu klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim nr 9 przy ul. Sosnowej 16  w Świnoujściu.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

- z uwagi na brak możliwości zawężenia szerokości biegu schodowego należy wykuć w ścianie wzdłuż biegu schodowego bruzdę o szerokości około 20 cm i głębokości około 12 cm wraz z obróbką tynkarską i gładzią szpachlową dla osadzenia w niej poręczy schodowej stalowej fi 40 mm długości około 3 mb.

Fot. 1. Oczekiwany sposób wykonania poręczy schodowej w PM nr 9.

Poręcz mocowana do ściany poprzez przyspawanie jej do zakotwionych wcześniej w bruździe 3 szt. marki  stalowej. Poręcz malowana proszkowo lub natryskowo farbą do metalu np. chlorokauczukową w kolorze  .

Fot. 2,3. Miejsce montażu poręczy.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin miejsca wykonania  prac.

W celu dokonania oględzin oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.