Załącznik do zapytania ofertowego nr

WO.DG.272. 357. 2016

Zakres rzeczowy dla wykonania izolacji poziomej ścian wewnętrznych piwnic budynku Urzędu Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 .

Zakres robót izolacyjnych obejmuje wszystkie ściany wewnętrzne (konstrukcyjne i działowe) budynku Urzędu Miasta Świnoujście z wyłączeniem wykonanych wcześniej pomieszczeń tj. pom. nr 06, 07, 09, 10,11,12,13,14,15,korytarza.

W pomieszczeniach objętych zakresem (pomieszczenia numer 32, 31,30, 29,28, 27, 26, 25, 24, 23,22, 21, 20, 19, 18, 17, 16,  01, 02, 03, 04, 05) zgodnie z załączonym rzutem poziomym kondygnacji piwnic należy wykonać następujące roboty budowlane:

Fot. 1,2 Widoczne ślady zawilgoceń na ścianach wewnętrznych.

- w części pomieszczeń (około 30 % ) wymiana okładzin ścian z płyt kartonowo  gipsowych do wysokości 60 cm od poziomu posadzki,

-  skucie odparzonego, łuszczącego się tynku wapienno – cementowego na wysokość około 70 cm od posadzki,

-  ręczne odgrzybianie ścian poprzez dwukrotne ich malowanie  po skutych tynkach preparatem RENOGAL,

-  wykonanie przepony izolacyjnej poziomej ścian wewnętrznych metodą iniekcji ciśnieniowej dwurzędowej,

- ręczne wykonanie tynku renowacyjnego dwuwarstwowego typu THERMOPAL SR 44 lub SR 22 o łącznej grubości około 3 cm.

-  malowanie całej powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym.

Uwagi:

1. Zamówienie obejmuje wywóz gruzu i innych materiałów z remontu na składowisko odpadów.

2. Zamówienie obejmuje przeniesienie wyposażenia do innych pomieszczeń na czas remontu.

3. Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.