Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot niniejszego zamówienia, obejmuje

Roboty budowlane obejmujące wykonanie docieplenia budynku liceum ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi im. Mieszka i w Świnoujściu w ramach zadania: „termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu”, w niżej opisanym zakresie:

- Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu gruntu płytami poliuretanowymi gr. 13cm i współczynnikowi przewodzenia ciepła 0,028W/mK z wykonaniem strukturalnego tynku silikonowego.

- Ocieplenie w strefie cokołu (bez podpiwniczenia) wykonać ocieplenie płytą styropianową o podwyższonej odporności na wilgoć i korozję biologiczną o gęstości min. FS30, współczynniku przewodzenia ciepła 0,032W/mK i gr. 13cm, z zagłębieniem 100cm poniżej poziomu gruntu.

- Ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu płytą styropianową o podwyższonej odporności na wilgoć i korozję biologiczną o gęstości min. FS30 i współczynniku przewodzenia ciepła 0,032W/mK i gr. 13cm do poziomu fundamentów – część podpiwniczona.

- Ocieplenie stropu poddasza nieogrzewanego nad wysoką częścią szkoły wełną mineralną gr. 20cm i o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035W/mK z wykonaniem podłogi z płyt OSB gr. 22mm.

- Ocieplenie stropu poddasza nieogrzewanego nad salą gimnastyczną wełną mineralną gr. 20cm i o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035W/mK.

- Ocieplenie stropu nad pomieszczeniami 302÷307 na poddaszu części wysokiej szkoły wełną mineralną gr. 20cm i o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035W/mK.

- Ocieplenie ścian wewnętrznych oddzielających ogrzewane pomieszczenia od części nieogrzewanych poddasza wełną mineralną o gr. 20cm i o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035W/mK.

- Ocieplenie stropodachu zewnętrznego nad niską częścią sali gimnastycznej i częścią parterową szatni styropapą gr. 22cm i o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035W/mK.

- Wymiana drzwi zewnętrznych wskazanych w części graficznej na nowy o profilu aluminiowym i o współczynniku przenikania ciepła równym 1,30 W/m2K.

- Wymiana okien zewnętrznych wskazanych w części graficznej na nowe o profilu PCV i o współczynniku przenikania ciepła 0,900W/m2K.

- Wymiana istniejących doświetli na nowe z poliwęglanu o współczynniku przenikania ciepła 0,900W/m2K.

- Wymiana obróbek blacharskich, parapetów na nowe uwzględniające dodatkową warstwę ocieplenia budynku z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej proszkowo.

- Wymiana istniejących rynien i rur spustowych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej proszkowo.

- Demontaż wszystkich elementów znajdujących się na elewacji, oraz ponowny ich montaż po wykonaniu ocieplenia ścian.

- Demontaż istniejących zwodów instalacji odgromowej i montaż jej w rurkach winidurowych pod ocieplenie.

- Demontaż istniejących krat okiennych, oraz ponowny ich montaż po wykonaniu ocieplenia po wcześniejszym czyszczeniu i malowaniu.

- Czyszczenie i renowacja istniejących elementów ozdobnych wykonanych z cegły przy wejściach do budynku.

- Wykonanie odsunięcia istniejących przykanalików kanalizacji deszczowej o grubość ocieplenia.

- Odtworzenie wszystkich elementów ozdobnych (gzymsy, pilastry) z gotowych elementów styropianowych.

- Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ „Wykaz dokumentacji projektowej.”

- Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV:

przedmiot główny		45214220-8	-roboty budowlane w zakresie szkół średnich

przedmioty dodatkowe:	45000000-7	- roboty budowlane

45261410-1	- izolowanie dachu

45320000-6	- roboty izolacyjne

45321000-3	- izolacja cieplna

45324000-4	- roboty w zakresie okładziny tynkowej

45312311-0	- montaż instalacji piorunochronnej

IV. Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją ± 5%

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

- Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.