Załącznik nr  2.1

do umowy Nr WEZ/      /2017 z dnia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

na zadanie pn.

„Eksploatacja i konserwacja melioracji szczegółowej  w dzielnicy Warszów w Świnoujściu  latach 2017-2020”

| Lp. | Nazwa materiału | Średnica | Ilość | Specyfikacja | Producent/ Dostawca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rów otwarty utwardzony geokratą na geowłókninie z wypełnienim komórek tłuczniem i humusem | Dno 0,8m | 729 m | - | - |
| 2. | Rów otwarty utwardzony geokratą na geowłókninie z wypełnienim komórek tłuczniem i humusem | Dno 0,5m | 1031 m | - | - |
| 3. | Rów otwarty utwardzony płytami yombo na geowłókninie | Dno 0,8m | 7 m | - | - |
| 4. | Rów otwarty utwardzony płytami yombo na geowłókninie | Dno 0,5m | 3 m | - | - |
| 5. | Studnia rewizyjna | 1500 | 1 szt. | beton B45 | ChojnaBeton |
| 6. | Studnia rewizyjna | 1200 | 15 szt. | beton B45 | ChojnaBeton |
| 7. | Studnia rewizyjna | 1000 | 8 szt. | beton B45 | ChojnaBeton |
| 8. | Przepompownia | 3000 | 1 szt. | beton B45, H=5,85m | Prefabet Krzeszyce/ HydroPartner Leszno |
| 9. | Tablica sterownicza TS | --- | 1 szt. | --- | HydroPartner Leszno |
| 10. | Kabel zasilający | 4x35mm2 | 2 m | YKY | Bitner |
| 11. | Zbiornik wyrównawczy utwardzony płytami yombo na geowłókninie, ze schodami, barierami i pomostem obsługowym | Dno 4 x 8m | 1 szt. | - | - |
| 12. | Wylot skrzynkowy z kratą i szandorami | - | 1 kpl | B-45 | Eko-Studnie |
| 13. | Rurociąg PEHD | 600 | 1063 m | SN8 | Hegler |
| 14. | Rurociąg PEHD | 400 | 19 m | SN8 | Hegler |
| 15. | Rurociąg PEHD perforowany częściowo sączący 220° obwodu owinięty geowłókniną | 600 | 229 m | SN8 | Hegler |
| 16. | Rura stalowa | 800 | 176 m | - | - |
| 17. | Rura stalowa | 600 | 16 m | - | - |
| 18. | Rura betonowa | 600 | 29 m | WITROS | ChojnaBeton |
| 19. | Rura PVC | 400 | 20 m | SN8 lita | Pipe Life |
| 20. | Rura PVC | 315 | 9 m | SN8 lita | Pipe Life |
| 21. | Rura PVC | 200 | 28 m | SN8 lita | Pipe Life |
| 22. | Rura PE100 | 400 | 95 m | SDR17 | WAVIN |
| 23. | Rura PP | 500 | 25 m | SN16 lita | REHAU |
| 24. | Klapa zwrotna | 600 | 1 szt. | PP | NavoTech |
| 25. | Ogrodzenie przęsłowe z siatki zgrzewanej | 2,5x1,8m | 57 m | ocynk | Betafence |
| 26. | Brama dwuskrzydłowa z siatki zgrzewanej | 4x1,8m | 1 szt. | ocynk | Betafence |
| 27. | Piezometr z siatką filtracyjną H=3m | 40 | 4 szt. | PP | - |

SPRAWOZDANIE TECHNICZNE

dotyczące realizacji robót na zadaniu:

„Eksploatacja i konserwacja melioracji szczegółowej  w dzielnicy Warszów w Świnoujściu w latach 2017-2020”

- Lokalizacja robót:

Roboty  w dzielnicy Warszów w Świnoujściu

- Zakres robót:

„Eksploatacja i konserwacja melioracji  szczegółowej w   Świnoujściu w dzielnicy Warszów  w latach 2014 - 2017”

- codzienne kontrole obiektów i urządzeń melioracji szczegółowej;

- codzienne dozorowanie krat na studzienkach wlotowych;

- czyszczenie i udrażnianie przepustów;

- oczyszczanie i odmulanie rowów melioracyjnych;

- wykaszanie trawy i porostów na skarpach rowów i w pasie technicznym;

- prace eksploatacyjne i konserwacyjne  pompowni;

- odczyty pomiarów piezometrów.

  - Rowy, studnie, rurociągi grawitacyjne i przepusty:

    - Rów „A” hm 0+11 - hm 8+69 i hm 9+00 – hm 12+21

- Rów otwarty utwardzony geokratą z uzupełnieniem komórek tłuczniem i humusem na geowłókninie o szer. dna 0,8 m – 729 m

- Rów otwarty utwardzony płytami yombo na geowłókninie o szer. dna 0,8 m – 7m

- Studnia (1200 - 7 szt.

- Rurociąg PEHD kl. SN8 (600 – 196 m

- Rurociąg perforowany częściowo sączący ze szczelinami na 220° obwodu z owinięciem geowłókniną PEHD (600 – 196 m

- Przecisk rurą stalową (800 – 62 m

- Przepust z rur betonowych (600 – 21 m

- Przepust z rur 2xPVC (400 – 10 m

- Przyłącze od wpustów ulicznych PVC (200 – 28 m

- Odmulenie istniejącego przepustu (800 na terenie PKP – 14 m

- Odmulenie istniejącego rowu otwartego na terenie PKP – 22 m

    - Rów „A-1” hm 0+00 - hm 4+57

- Rów otwarty utwardzony geokratą z uzupełnieniem komórek tłuczniem i humusem na geowłókninie o szer. dna 0,5 m – 122 m

- Studnia (1200 - 3 szt.

- Rurociąg PEHD kl. SN8 (600 – 324 m

- Przecisk rurą stalową (800 – 24 m

    - Rów „A-2” hm 0+00 - hm 5+78

- Rów otwarty utwardzony geokratą z uzupełnieniem komórek tłuczniem i humusem na geowłókninie o szer. dna 0,5 m – 503 m

- Studnia (1000 - 2 szt.

- Studnia (1200 - 1 szt.

- Rurociąg PEHD kl. SN8 (600 – 38 m

- Rurociąg PEHD kl. SN8 (400 – 16 m

- Przecisk rurą stalową (800 – 18 m

- Przecisk rurą stalową (600 – 16 m

- Przepust z rur betonowych (600 – 8 m

- Przepust z rur PVC (315 – 9 m

    - Rów „A-3” hm 0+00 - hm 5+28

- Rów otwarty utwardzony geokratą z uzupełnieniem komórek tłuczniem i humusem na geowłókninie o szer. dna 0,5 m – 320 m

- Studnia (1000 - 6 szt.

- Rurociąg PEHD kl. SN8 (600 – 167 m

- Rurociąg perforowany częściowo sączący ze szczelinami na 220° obwodu z owinięciem geowłókniną PEHD (600 – 33 m

- Przecisk rurą stalową (800 – 31 m

- Rurociąg PP (500 – 25 m

    - Rów „A-4” hm 0+00 - hm 0+90

- Rów otwarty utwardzony geokratą z uzupełnieniem komórek tłuczniem i humusem na geowłókninie o szer. dna 0,5 m – 86 m

- Rów otwarty utwardzony płytami yombo na geowłókninie o szer. dna 0,5 m – 3m

    - Rurociąg odpływowy (zlokalizowany w całości na terenie Portu Morskiego – pozwolenie na budowę wydane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego)

- Studnia (1500 - 1 szt.

- Studnia (1200 - 4 szt.

- Klapa zwrotna (600 – 1 szt.

- Rurociąg PEHD kl. SN8 (600 – 338 m

- Przecisk rurą stalową (800 – 41 m

  - Zbiornik wyrównawczy, przepompownia melioracyjna, rurociąg tłoczny, zasilanie energetyczne i ogrodzenie przepompowni oraz zbiornika:

    - Zbiornik wyrównawczy – 1 szt.

- Szerokość/długość w dnie 4,0m x 8,0m

- Średnia wysokość zbiornika Hśr=3,60 m

- Utwardzenie ścian i dna wraz z górną opaską – płyty yombo ułożone na geowłókninie

- Wlot skrzynkowy żelbetowy z kratą wlotową oraz szandorami – 1 szt.

- Rura PEHD SN8 (400 – 3 m

- Schody z płyt yombo do pomostu obsługowego

- Pomost obsługowy z płyt yombo

- Bariery ochronne pomostu wraz z łańcuchami zabezpieczającymi

    - Przepompownia

- Zbiornik żelbetowy Dw (3000 H=5,85m – 1 szt.

- Wyposażenie ze stali nierdzewnej i żeliwa sferoidalnego:

  - Zasuwa odcinająca (200 – 2 szt.

  - Zawór zwrotny (200 – 2 szt.

  - Pompa ABS  Q=200l/s – 2 szt.

  - Drabina zejściowa – 1 szt.

  - Pomost serwisowy – 1 szt.

- Bariery zabezpieczające z rur stalowych – H=1,1m, L=5,0m

    - Rurociąg tłoczny

- Rura PE100 SDR17 (400 – 95 m (rurociąg tłoczny LPM=62 m w części zlokalizowany na terenie Portu Morskiego – pozwolenie na budowę wydane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego)

    - Zasilanie energetyczne przepompowni

- Kabel YKY 4x35mm2 – 3 m

- Szafa sterownicza przepompowni TS – 1 szt.

    - Ogrodzenie przepompowni i zbiornika wyrównawczego

- Przęsła z siatki zgrzewanej ocynkowanej – 57 m

- Brama wjazdowa dwuskrzydłowa z siatki zgrzewanej ocynkowanej – 4 m

    - Piezometry

- Rura PP perforowana zabezpieczona siatką filtracyjną (40 H=3,0m z zakończeniem skrzynką PP z żeliwnym deklem – 4 szt. o numerach, lokalizacji i rzędnych nad poziomem morza:

  - Nr 803 rów A-3 przy ul. Sosnowej === 1,55 mnpm

  - Nr 804 rów A przy torach PKP === 1,34 mnpm

  - Nr 805 rów A-2 przy ul. Wrzosowej === 1,41 mnpm

  - Nr 806 rów A/A-1 przy torach PKN Orlen === 0,52 mnpm

- Rozpoczęcie i zakończenie robót

Roboty zostały rozpoczęte 06.11.2012 r i zakończone 14.08.2013 r.