Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

nr  WEZ.271.2.3.2017

Zakres rzeczowy robót obejmujący remont magazynu sportowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Świnoujściu.

- remont podłogi drewnianej: rozbiórka listew przypodłogowych,  zamocowanie do istniejącej  podłogi z desek płyt OSB gr. około 2cm – dwie warstwy mijankowo, płyty łączone na zakład,  szlifowanie i szpachlowane  na łączeniach, położenie wykładziny podłogowej typu pcv , rulonowej o szerokości 2 m, łączenia zgrzewane w kolorze dopasowanym do koloru wykładziny. Wykładzina PCV nie gorsza niż Gamrat,  grubość nie mniejsza niż  2,00 mm, klasa ścieralności T, odporność na wgniecenia mniejsza niż 0,10 mm z wykończeniem listwami przypodłogowymi systemowymi z pcv wysokości około 7 cm,

Fot. 1. Podłoga do remontu.

- wymiana drzwi wewnętrznych do magazynu wraz z ościeżnicą (108/200), drzwi indywidualne drewniane typ wzmocniony na trzech zawiasach z tulejami wentylacyjnymi w pasie dolnym skrzydła, klamka z szyldem, zamek z wkładką patentową,

Fot.2. Drzwi do wymiany.   Fot. 3. Ścianka z blachy.

Fot. 4,5. Ścianka z luksferami i kratkami wentylacyjnymi do wymiany.

- wymiana luksferów szklanych w pasie nad drzwiami wraz z montowaniem 4 szt. kratek

Wentylacyjnych,

- malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie z przygotowaniem powierzchni  do malowania – gładzie z gipsu szpachlowego gr. 3 mm farba nie gorsza niż  CAPAROL, TIKURILLA- kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji.

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania – gładzie gipsowe min. 3mm.Ściany i sufity gruntowane podkładem dla farb lateksowych oraz emulsyjnych,

- wymiana  wyłącznika świecznikowego podtynkowego: prąd AX napięcie 250 V, stopień ochrony IP 20, wyłącznik z tworzywa termoplastycznego, wykończenie gładkie, przekrój przewodów 3x2,5 mm2, kolor biały,

- wymiana oprawy oświetleniowej z żarowej na świetlówkową (oprawa dostarczona przez

szkołę),

- schowanie pod tynkiem sufitu przewodów położonych w korytkach zasilających czujkę

dymu

- montaż na ościeżach ścian przy drzwiach wejściowych  narożników ochronnych z kątownika pcv o wymiarach 5cmx5cm, wys. około 160 cm dopasowanych kolorystycznie do  koloru ściany,

- zabezpieczenie grubą folią poliestrową podłóg przed wykonywaniem robót malarskich,

Kolory ścian do uzgodnienia z zamawiającym.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.