#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr WIM.271.1.3.2017 dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych” –II etap.

CPV 45112720-8 - roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

W  I etapie zrealizowanym w 2015 r. wykonano następujący zakres robót:

Branża budowlana:

- pełny zakres robót demontażowych (ogrodzenie, kontenery, nawierzchnie asfaltowe, stare piłkochwyty, trawniki z rolki wokół boiska szer. ok 5,0 m);

-  pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy bezzasypowej, wraz z wyposażeniem;

-  piłkochwyty;

-  mur oporowy wypełniony kamieniami (gabiony);

-  ogrodzenie całego terenu;

Branża sanitarna

-  przyłącze wodociągowe z rur PE wraz ze studnią wodomierzową;

-  instalacja wodociągowa z rur PE zasilająca zbiornik wody zraszającej;

-  instalacja zraszająca płytę boiska;

-  instalacja kanalizacji deszczowej + kompletna pompownia ścieków EPS;

-  rurociąg z rur GRP fi 500 mm -154,20 mb;

-  rurociąg tłoczny z rur PE Ø 125 mm – 47,00 mb;

-  rurociąg z rur PE Ø 250mm – 32,30 mb;

-  rurociąg z rur PP Ø 200 mm – 6,2 mb;

-  rurociąg z rur PP  Ø 160 mm – 6,40 mb;

-  studnia betonowa Ø 1500 mm z regulatorem przepływu – szt. 1;

-  studnie betonowe Ø1000 mm – szt 8;

-  studnie z PE Ø 450 mm – szt 6;

-  rurociąg z rur PVC Ø 200 – 86 mb;

- rurociąg drenarski z rur PVC Ø 160 mm – 389,20 mb;

- rurociąg drenarski z rur PVC Ø 75 mm – 1.316,70 mb

-  zewnętrzne instalacje sanitarne wykonano w zakresie niezbędnym dla

funkcjonowania boiska (poglądowe informacje w załączonych mapkach  inwentaryzacji powykonawczej)

Branża elektryczna

-  rozdzielnica sterująca oświetleniem boiska wraz z kablem sterującym – 1 kpl;

-  maszt oświetleniowy z rozdzielnicą wewnętrzną;                                                                -  szafa rozdzielcza R wraz z kablem  zasilającym 1 kpl;

-  naświetlacze  wraz z kablem zasilającym (10 kpl. na maszt).

- W oparciu o dokumentację projektową wyszczególnioną w załączniku 2.3 do SIWZ należy wykonać następujący zakres robót:

- Budynek szatniowy.

Budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony , w technologii tradycyjnej, murowany. Budynek stanowi zaplecze szatniowo-socjalne dla zewnętrznych obiektów sportowych, zawiera 4 szatnie z umywalniami, pomieszczenie dla trenerów i sędziów, pokój biurowy, gabinet lekarski,  pomieszczenie gospodarcze,           kotłownie oraz sanitariaty. Łączna powierzchnia użytkowa 298,80 m2. Budynek wyposażony w instalacje wewnętrzne – wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, centralnego ogrzewania, instalacje solarną do przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalację oświetleniową i gniazd wtykowych.

- Bieżnia lekkoatletyczna.

Bieżnia lekkoatletyczna, okrężna dł. 400 m, 4 – torowa z odcinkiem bieżni prostej dł. 100 m, 6 – torowej o nawierzchni poliuretanowo-gumowej do użytkowania w butach z kolcami. Odwodnienie bieżni zgodnie z branżowym projektem.

- Boiska wielofunkcyjne.

Na zakolach  istniejącego boiska należy wykonać nawierzchnię poliuretanową w tym:

- boisko do siatkówki o wymiarach 9 x 18 m –nawierzchnia poliuretanowa;

- boisko do koszykówki o wymiarach 15 x 28 m – nawierzchnia poliuretanowa;

- skocznie w dal – rozbieg dł. 42 m i skrzynia o wym. 2,75 x 8,0 m

- Trybuny dla kibiców.

Trybuny segmentowe, czterorzędowe rozbierane, dla 350 osób.

- Siłownia zewnętrzna.

Wyposażenie siłowni w 6 zestawów urządzeń – nawierzchnia mineralna, dobrze przepuszczająca wodę, odporna na działanie czynników atmosferycznych, nie pyląca.

- Wyposażenie boisk, bieżni i siłowni.

Wyposażenie zgodnie z PT

- Maszty flagowe.

Maszty flagowe wys. 6 m – 3 szt o profilu aluminiowym anodowany mocowany na  fundamencie betonowym.

- Niwelacja terenu, trawniki (zieleń).

-  cały teren objęty zamówieniem należy uporządkować, ziemię urodzajną uzyskaną podczas robót ziemnych  wykorzystać do niwelacji terenu. Nasadzenia i trawniki wykonać zgodnie z projektem nasadzeń zastępczych .

9)  Drogi i chodniki

-  drogi dojazdowe  z kostki betonowej gr. 8 cm, chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm.

10)  Parking

Istniejący parking należy przebudować zgodnie z PT.

Drzewa przeznaczone do wycinki zostały usunięte, teren wykarczowany,

- Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją ± 5%

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

- Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

- Pozostały zakres robót – zgodnie z dokumentacją projektową opisującą przedmiot zamówienia (załącznik nr  4.3 do SIWZ).

Uwaga!

Obiekt czynny – prowadzenie prac w sposób umożliwiający korzystanie z boiska do piłki

nożnej i zabezpieczenie placu budowy przed wstępem osób korzystających z boiska.