Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

nr  WEZ.271.2. 21 .2017

Zakres rzeczowy robót obejmujących remont elementów odwodnienia liniowego bieżni tartanowej na terenie kompleksu sportowego „ORLIK” w Świnoujściu.

- demontaż  uszkodzonych 4 szt. korytek odwodnienia liniowego z pcv.

- montaż 4 szt.  nowych korytek pcv z regulacją poziomu i wymianą 2 szt. kratek (rusztu) z blachy ocynkowanej ( w przypadku braku możliwości dopasowania istniejących kratek  rusztu do nowych korytek należy zakupić korytka z kratkami),

Fot. 1. Korytko do wymiany wraz z nowym rusztem.

Fot. 2. J.w.

Fot. 3. Korytko do wymiany(ruszt do wykorzystania).

Fot. 4.    J.w.

Fot. 5. Remont fragmentu odwodnienia.

- remont fragmentu odwodnienia na boisku z nawierzchnią poliuretanową polegający na rozbiórce płytek chodnikowych, wyrównaniu podłoża, wypoziomowaniu odcinków odwodnienia z ich regulacją, ponowne zamontowanie tych samych płytek chodnikowych na podsypce piaskowej z zagęszczeniem (całość tego elementu w dwóch miejscach na powierzchni około 5 m2).

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.