#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr WIM.271.1.17.2017 dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych i gminnych w Świnoujściu – ukształtowanie terenu i zieleni przy ul. Hołdu Pruskiego.”

Prace należy wykonać wg dokumentacji projektowej zawartej w załączniku nr 3 do umowy, lecz z n/w uwagami:

- Przedmiotem zamówienia jest:

  - wykonanie zagospodarowania terenu pieszo-jezdnego w rejonie ul. Hołdu Pruskiego 9 w Świnoujściu na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez pracownię Górski, Chmielewska Architekci z siedziba w Szczecinie w następującym zakresie:

  - zakresu projektu wyłączono utwardzenie nawierzchni typu ECORASTER, w zakresie należy ująć jedynie sięgacz/drogę wewnętrzną od ul. Hołdu Pruskiego do wjazdu z drogi wewnętrznej do posesji Hołdu Pruskiego 8 (oznaczony na załączonej mapie kolorem czerwonym) dł ok. 47 mb, utwardzenie nawierzchni jezdni należy przyjąć zamiast kostki kamiennej wys. 10 cm, kostkę kamienna rzędową 17-19 cm stanowiącej własność Zamawiającego, pozostałe/ dolne warstwy konstrukcyjne bez zmian. Kostke należy przesortować, oczyścić i dowieźć na budowę z Magazynu Zamawiającego;

  - dwa zjazdy (oznaczone na załączonej mapie kolorem żółtym) z drogi wewnętrznej wykonać jedynie w zakresie niwelacji terenu i utwardzenia nasypu kruszywem łamanym gr. 10 cm;

  - w zakresie oświetlenia wykonać należy jedynie przepusty umożliwiające w przyszłości oświetlenie drogi bez ingerencji w ułożone nawierzchnie;

  - kanalizację deszczową wykonać od włączenia w ul. Hołdu Pruskiego do studni Kd14, zamiast dwóch wpustów należy przewidzieć 4 zlokalizowane w ścieku przy krawężnikowym na wysokości studni Kd14 i Kd10, z zakresu wyłączono przyłącze ks160PVC na odcinku od Kd10 do Kd13 oraz od Kd14 do Kd15, z zakresu wyłączone są odwodnienia liniowe;

  - pozostały zakres projektu bez zmian w tym rozbiórka starego muru oraz wykonanie nowego ogrodzenia zgodnie z projektem na całej długości sięgacza;

  - zagospodarowania przed ogródków, w zakresie nasadzeń zieleni (bez wycinki drzew i krzewów), w ul. Hołdu Pruskiego zgodnie z pozwoleniem Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków z dnia 3 czerwca 2015 r.. oraz dokumentacją opracowaną przez Studio Architektury Krajobrazu – Małgorzaty Haas-Nogal z siedzibą w Siadle Górnym.

# Wykonawca zobowiązany jest w trakcie prowadzenia prac zapewnić dojścia i dojazdy do posesji;

# Wykonawca zobowiązany jest po wybudowaniu kolektora kanalizacji deszczowej w obecności inspektora nadzoru do wykonania inspekcji telekamerą zgodnie z obowiązującymi normami oraz przekazania raportu z badań Zamawiającemu. Pozytywny wynik z przeprowadzonej inspekcji telekamerą jest jednym z warunków odbioru końcowego kanalizacji deszczowej.. Za pozytywny wynik przeglądu stanu przewodów telekamerą uznaje się, gdy wykonana sieć kanalizacyjna nie będzie posiadała zastoisk wody i uszkodzeń mechanicznych, uszczelki umieszczone będą w miejscach do tego przeznaczonych, a bose końce rur będą osadzone prawidłowo w kielichach (brak przerw na styku połączeń dwóch rur-dopuszczalna tylko przerwa dylatacyjna, tj. wynikająca z rozszerzalności termicznej materiału). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy uszkodzonych odcinków i usunięcia wszystkich zdiagnozowanych usterek.

# Wykonawca zobowiązany jest w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru przedłożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z uwierzytelnionymi mapami geodezyjnymi powykonawczymi oraz oświadczenie geodety o wykonaniu prac zgodnie z projektem zagospodarowania. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacja powykonawcza oprócz mapy geodezyjnej powykonawczej zbiorczej mapy i szkice osobno dla każdej z branż.

- W dokumentacji projektowej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania. Produkty te stanowią przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

-	gabarytów i konstrukcji (wielkość z tolerancją ± 5%, rodzaj oraz liczba elementów składowych),

-	charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

-	charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),

-	wyglądu (struktura, barwa, kształt),

-	parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej i projekcie budowlano-wykonawczym.

-	parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

# Zastosowanie produktów równoważnych nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania niezbędnych obliczeń (przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia) potwierdzających uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Projektanta w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji technicznej oraz wymaga akceptacji Zamawiającego i Projektanta w ramach nadzoru autorskiego.