#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr WIM.271.1.18.2017 dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych” –II etap.

CPV 45112720-8 - roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

I.   W  I etapie zrealizowanym w 2015 r. wykonano następujący zakres robót:

1.   Branża budowlana:

- pełny zakres robót demontażowych (ogrodzenie, kontenery, nawierzchnie asfaltowe, stare piłkochwyty, );

-  pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy bezzasypowej, wraz z wyposażeniem;

-  mur oporowy wypełniony kamieniami (gabiony);

-  ogrodzenie całego terenu;

2.   Branża sanitarna

-  przyłącze wodociągowe z rur PE wraz ze studnią wodomierzową;

-  instalacja wodociągowa z rur PE zasilająca zbiornik wody zraszającej;

-  instalacja zraszająca płytę boiska;

-  instalacja kanalizacji deszczowej + kompletna pompownia ścieków EPS;

-  rurociąg z rur GRP fi 500 mm -154,20 mb;

-  rurociąg tłoczny z rur PE Ø 125 mm – 47,00 mb;

-  rurociąg z rur PE Ø 250mm – 32,30 mb;

-  rurociąg z rur PP Ø 200 mm – 6,2 mb;

-  rurociąg z rur PP  Ø 160 mm – 6,40 mb;

-  studnia betonowa Ø 1500 mm z regulatorem przepływu – szt. 1;

-  studnie betonowe Ø1000 mm – szt 8;

-  studnie z PE Ø 450 mm – szt 6;

-  rurociąg z rur PVC Ø 200 – 86 mb;

- rurociąg drenarski z rur PVC Ø 160 mm – 389,20 mb;

- rurociąg drenarski z rur PVC Ø 75 mm – 1.316,70 mb

-  zewnętrzne instalacje sanitarne wykonano w zakresie niezbędnym dla

funkcjonowania boiska (poglądowe informacje w załączonych mapkach  inwentaryzacji powykonawczej)

3.   Branża elektryczna

-  rozdzielnica sterująca oświetleniem boiska wraz z kablem sterującym – 1 kpl;

-  maszt oświetleniowy z rozdzielnicą wewnętrzną;                                                                -  szafa rozdzielcza R wraz z kablem  zasilającym 1 kpl;

-  naświetlacze  wraz z kablem zasilającym (10 kpl. na maszt).

II.  W oparciu o dokumentację projektową  (załącznik nr 10 do SIWZ), niniejszy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4,1 do SIWZ) oraz załączoną w zamówieniu powykonawczą dokumentację geodezyjną należy wykonać następujący zakres robót:

- Budynek szatniowy.

Budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony , w technologii tradycyjnej, murowany. Budynek stanowi zaplecze szatniowo-socjalne dla zewnętrznych obiektów sportowych, zawiera 4 szatnie z umywalniami, pomieszczenie dla trenerów i sędziów, pokój biurowy, gabinet lekarski,  pomieszczenie gospodarcze,           kotłownie oraz sanitariaty. Łączna powierzchnia użytkowa 298,80 m2. Budynek wyposażony w instalacje wewnętrzne – wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, centralnego ogrzewania, instalacje solarną do przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalację oświetleniową i gniazd wtykowych.

- Bieżnia lekkoatletyczna.

Bieżnia lekkoatletyczna, okrężna dł. 400 m, 4 – torowa z odcinkiem bieżni prostej dł. 100 m, 6 – torowej o nawierzchni poliuretanowo-gumowej nieprzepuszczalnej dla wody, bezspoinowej , wykonanej bezpośrednio na placu budowy na podbudowie betonowej. Nawierzchnia poliuretanowa jednowarstwowa  z mieszaniny granulatu EPDM i spoiwa PU (tzw. pełny poliuretan) o minimalnej grubości 13 mm. Nawierzchnia o jednorodnej strukturze i barwie (kolor czerwony) w całej grubości warstwy oraz na całej powierzchni -  do użytkowania w butach z kolcami. Odwodnienie bieżni zgodnie z branżowym projektem. Dodatkowo należy wykonać izolację przeciwwilgociową podbudowy bieżni z folii poliuretanowej gr. 0,4 mm łączonej na zakład.

- Boiska wielofunkcyjne.

Na całych zakolach  istniejącego boiska należy wykonać nawierzchnię poliuretanową  jak dla bieżni (poz 2) w tym:

- boisko do siatkówki o wymiarach 9 x 18 m –nawierzchnia poliuretanowa;

- boisko do koszykówki o wymiarach 15 x 28 m – nawierzchnia poliuretanowa;

- skocznie w dal – rozbieg dł. 42 m i skrzynia o wym. 2,75 x 8,0 m

- Trybuny dla kibiców.

Trybuny segmentowe, czterorzędowe rozbierane, dla 350 osób.

- Siłownia zewnętrzna.

Wyposażenie siłowni w 6 zestawów urządzeń – nawierzchnia mineralna, dobrze przepuszczająca wodę, odporna na działanie czynników atmosferycznych, nie pyląca.

- Wyposażenie boisk i  bieżni .

Wyposażenie zgodnie z PT.

- Maszty flagowe.

Maszty flagowe wys. 6 m – 3 szt o profilu aluminiowym anodowane mocowane na  fundamencie betonowym.

- Niwelacja terenu, trawniki (zieleń).

-     Zieleń zgodnie z projektem nasadzeń zastępczych. Cały teren objęty zamówieniem należy uporządkować, ziemię urodzajną uzyskaną podczas robót ziemnych  wykorzystać do niwelacji terenu. Zdemontować  trawniki z rolki szer. ok. 5m wokół boiska i wykorzystać zgodnie z projektem nasadzeń zastępczych. Drzewa przeznaczone do wycinki zostały usunięte, teren wykarczowany.

9)  Drogi i chodniki

-  drogi dojazdowe  z kostki betonowej gr. 8 cm, chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm.

10)  Parking

Istniejący parking należy przebudować zgodnie z PT.

11.  Instalacje elektryczne zewnętrzne.

Wykonać należy zasilanie przepompowni oraz oświetlenie bieżni i terenu na słupach wys. 4,5 m z lampami LED  wraz z kablem do tego  oświetlenia. Zakres prac wykonać zgodnie z projektem z pominięciem robót wyszczególnionych w pkt I ppkt  3 niniejszego opisu.

12.  Instalacje sanitarne zewnętrzne.

Instalacje sanitarne zewnętrzne wykonać zgodnie z PT z pominięciem robót  wyszczególnionych w pkt I, ppkt 2 niniejszego opisu.

Należy umocnić dno i brzegi rowu melioracyjnego na długości 10 m przed studnią D1. Dno koryta rowu umocnić prefabrykowanymi elementami  betonowymi lub brukiem. Skarpę rowu po obu stronach umocnić betonowymi ażurowymi płytami typu krata o wymiarach 90x60x8. Powyżej skarpy rowu umocnić faszyną.

13.  Zakres robót  należy rozpatrywać w oparciu o dokumentacją projektową opisującą przedmiot zamówienia (załącznik nr  10 do SIWZ) opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4.1 do SIWZ) oraz załączoną w zamówieniu powykonawczą dokumentację geodezyjną.

II.         Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane  w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją

± 5 %

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych                          odrębnymi przepisami.

III.     Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, grupy produktów. wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej

Uwaga!

Obiekt czynny – prowadzenie prac w sposób umożliwiający korzystanie z boiska do piłki   nożnej i zabezpieczenie placu budowy przed wstępem osób korzystających z boiska.