Załącznik nr 2.1.

do umowy z dnia …………..

WYKAZ  PRAC

EKSPLOATACJI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH

W PARKU ZDROJOWYM

Wykaz prac  związany z utrzymaniem rowów melioracyjnych,   przepompowni, zbiornika pompowego i urządzeń towarzyszących:

I.  Prace eksploatacyjne systemu melioracyjnego:

1) codzienny dozór krat na  wlotach do urządzeń 9 szt.,

2) odmulanie i udrażnianie przepustów 10 szt.  -   dwa razy w miesiącu, z wywozem na wysypisko

3) odmulanie rowów melioracyjnych 3030 mb 2 raz do roku (czerwiec, wrzesień) z wywozem na wysypisko

4) odmulanie zbiornika wodnego przed pompownią 200 m 3 jeden raz do roku (czerwiec/lipiec), z wywozem na wysypisko

5) odmulanie i oczyszczanie zbiorników wodnych 3 szt. o pow. 2 170 m3 2 131 m3, 1 163 m3) 1 raz do roku(czerwiec/lipiec) z wywozem na wysypisko

6) oczyszczanie rowów melioracyjnych z glonów i rzęsy 3030 mb z wywozem 2 raz do roku  (wg. potrzeb okres kwitnienia) i zbiornika z glonów – 1 raz wraz z wywozem,

7) oczyszczanie zbiorników wodnych z glonów i rzęsy  3 szt. o pow. 2 170 m3 2 131 m3, 1 163 m3)(wg. potrzeb okres kwitnienia) 1 raz do roku z wywozem na wysypisko

8)  usuwanie zatorów na rowach i innych śmieci (zanieczyszczeń)- codziennie , wywóz

nieczystości na wysypisko,

9) prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych ok. 1000 m rocznie w tym malowanie barierek

10) koszenie skarp rowów i zbiorników wodnych – 5 razy wraz z wywozem odpadów

zielonych,

11) utrzymanie odpowiedniego poziomu wód na rowach oraz zbiornikach wodnych.

12) prowadzenie na bieżąco dokumentacji eksploatacyjnej.

Czynności eksploatacyjne elementów rowów polegające na sprawdzeniu stanu technicznego:

a)  zasuw – 9 szt,

b) rurociągów,

c) przepustów,

d) skarp.

II. Obsługa bieżąca dotycząca sprawdzania i eksploatacji przepompowni:

Przepompownia jest w zasadzie pompownią bez obsługową, może pracować w trybie automatycznym lub obsługi ręcznej.

Uruchomianie jej następuje po załączeniu napięcia na tablicy głównej szafki sterowniczej wyłącznikiem głównym oraz ustawieniu przełączników pracy pompy w pozycji „auto”.

Praca pompy oraz załączenie zasilania sygnalizowane jest lampka kontrolną oraz amperomierzem umieszczonym na tablicy sterowniczej.

Na tablicy umieszczono również licznik pracy pompy. W okresach niskich temperatur należy pamiętać o załączeniu grzałki ogrzewającej szafkę sterowniczą.

Uruchamianie pompy możliwe jest również indywidualnie poprzez ustawienie przełącznika sterowania pompy w pozycji „ręka”.

Przy wymianie pompy lub usuwaniu awarii pompy, należy każdorazowo sprawdzić właściwy kierunek obrotu wirnika. Przed włączeniem pompy zasuwy na rurociągu technologicznym muszą być otwarte.

Czynności eksploatacyjne:

- oczyszczanie komory przepompowni z osadów i namułu 1 raz do roku

- nadzór nad pracą pompy: częstotliwość na bieżąco co najmniej 2 razy w tygodniu,

- zachowanie czystości w przepompowni i wokół niej: częstotliwość j.w.,

- kontrola pływaków oraz ich czyszczenie częstotliwość j.w.,

- czyszczenie komory zbiornika wg ustaleń z osobą kierująca eksploatacją pompowni,

- kontrola natężenia prądu na poszczególnych fazach : 1 raz w miesiącu,

- kontrola wydajności pompy: raz w miesiącu lub wg ustaleń osoby kierującej,

- prowadzenie zeszytu eksploatacji urządzeń przepompowni .

Bieżąca kontrola przepompowni – miesięczna:

Oględzin stanu przepompowni należy przeprowadzić w czasie ruchu i w czasie postoju urządzenia. Przy przeprowadzaniu oględzin w czasie ruchu urządzenia należy szczególnie sprawdzić:

a)  ustawianie zabezpieczeń,

b)  stanu przewodów i ich podłączenia,

c)  czystości urządzeń,

d)  układu zasilającego

e)  urządzeń rozruchowych i regulacyjnych,

f)  urządzeń zabezpieczających,

g)  układu sterowania i sygnalizacji.

III.  Studzienki obserwacyjne   - 23 szt

- badanie stanu wód – co 2 tygodnie ,

- prowadzenie dziennika obserwacji i pomiarów stanów wody gruntowej.

W zakres prac nie będą wchodziły remonty planowe, naprawy urządzeń i sprzętu.

ZAMAWIAJĄCY                                                            WYKONAWCA