Załącznik do zapytania ofertowego nr

WO.DG.271.140 . 2017

Zakres rzeczowy robót malarskich w pomieszczeniach biurowych budynku przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu.

Pomieszczenie biurowe nr 315:

- wyniesienie sprzętów i mebli biurowych lub zabezpieczenie ich folią malarską przed

wykonywaniem robót malarskich,

- zabezpieczenie grubą folią poliestrową podłóg przed wykonywaniem robót malarskich,

- zmycie ścian i sufitów, naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i

sufitów, zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów,

- malowanie ścian farbą lateksową, odporną na szorowanie i wycieranie (Klasa 1,lub 2) z

przygotowaniem powierzchni  do malowania,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania,

- malowanie grzejnika żeliwnego emalią do powierzchni stalowych i żeliwnych, malowanie

rur stalowych c.o. emalia do powierzchni metalowych z przygotowaniem powierzchni do

malowania,

Pomieszczenie biurowe nr 309:

- wyniesienie sprzętów i mebli biurowych lub zabezpieczenie ich folią malarską przed

wykonywaniem robót malarskich

- zabezpieczenie grubą folią poliestrową podłóg przed wykonywaniem robót malarskich,

- zmycie ścian i sufitów, naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i

sufitów, zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów,

- malowanie ścian farbą lateksową, odporną na szorowanie i wycieranie (Klasa 1,lub 2) z

przygotowaniem powierzchni  do malowania,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania,

- malowanie grzejnika żeliwnego emalią do powierzchni stalowych i żeliwnych, malowanie

rur stalowych c.o. emalia do powierzchni metalowych z przygotowaniem powierzchni do

malowania.

Kolory ścian, do uzgodnienia z zamawiającym.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 24 miesiące.