Załącznik Nr 2.1 do SIWZ  OSIR/ZP/5/2017

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„ Wykonanie dokumentacji projektowej oraz instalacji systemu monitoringu wizyjnego                  w Porcie Jachtowym Basen Północny, ul. Wybrzeże IV  w Świnoujściu”

1. Przedmiot  zamówienia   odpowiada   następującym  kodom   CPV: 45.23.23.00-5,

45.31.40.00 -1, 45.23.16.00 -1, 32.32.35.00 -8, 34.97.10.00 -4, 35.12.00.00 -1,72.51.42.00-3.

2. Zamawiający określa następujący termin wykonania zamówienia:

a) rozpoczęcie – Wykonawca w ciągu dwóch tygodni od dnia podpisania umowy przedstawi projekt systemu monitoringu. Na zaakceptowane, zaproponowane rozwiązanie Zamawiający złoży dokumenty o pozwolenie na budowę.

b) zakończenie - realizacja zamówienia położenie okablowania, dostawa i zainstalowanie urządzeń systemu monitoringu - 30 dni kalendarzowych od daty uzyskania pozwolenia na budowę”

I. Wymagania ogólne

- System monitoringu ma zapewnić obserwację określonych obszarów w zakresie monitorowania wraz z ciągłą, automatyczną rejestracją obrazów wszystkich kamer.

- W skład systemu wchodzą główne elementy wyszczególnione w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia oraz wszelkie niezbędne elementy, podzespoły koniecznie do zapewnienia pełnej funkcjonalności systemu. Na system monitoringu składa się w szczególności:

- projekt do pozwolenia na budowę

- 21 kamer

- serwery rejestrujące

- stacje podglądu

- sterownik kamer obrotowych z wyświetlaczem

- sieć światłowodowa

- dokumentacja powykonawcza

- System ma być w pełni sprawny i kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. Wszystkie kamery mają być wyposażone w standardzie w licencje na oprogramowanie inteligentnej analityki obrazu wzbudzającej alarm.

- Dokładny kierunek obserwacji kamer będzie ustalony przed rozpoczęciem prac instalacyjnych z przedstawicielem Zamawiającego.

- Instalacja musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zastosowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w drugiej połowie 2016 roku, ponadto mają być wolne od wad.

- Wszelkie instalacje muszą być wykonane z zachowaniem najwyższej staranności, wszelkie zabrudzenia muszą zostać usunięte przez Wykonawcę a powstałe odpady muszą zostać przekazane do utylizacji.

- Montaż urządzeń oraz okablowania na budynkach należy wcześniej uzgodnić                        z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków (decyzja WKZ jest konieczna do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę).

- Na potrzeby transmisji sygnałów z punktów kamerowych do Centrum Monitoringu należy wybudować kanalizację teletechniczną światłowodową stosując światłowód minimum 6J prowadzony bezpośrednio z Centrum Monitoringu do każdego punktu kamerowego niezależnie. Wszystkie włókna światłowodowe po stronie Centrum Monitoringu i każdego punktu kamerowego należy zaspawać, zakończyć na panelach i dokonać pomiarów.

- Równolegle do kanalizacji światłowodowej należy poprowadzić instalację zasilającą na potrzeby punktów kamerowych zachowując zapas niezbędny do podłączenia na każdym słupie 4 kamer oraz 2 dodatkowych oświetlaczy.

- Podłączenia i prowadzenie instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności wykonując niezbędne projekty budowlane wykonawcze, uzgodnienia geodezyjne.

- W zakresie prac wymagających wykonania projektów budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do ich wykonania we własnym zakresie a wszelkie koszty z tym związane muszą zostać uwzględnione w ofercie.

- W przypadku wykonania prac ziemnych należy przeprowadzić prace odtworzeniowe zachowując dotychczasową wytrzymałość i nośność nawierzchni, w szczególności chodników i elementów drogowych. Po zakończeniu inwestycji musi zostać sporządzana dokumentacja powykonawcza budowlana, w której dodatkowo mają być zawarte hasła, loginy, adresy IP, schemat rozmieszczenia wszystkich zainstalowanych urządzeń.

- Po zainstalowaniu systemu Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla administratora oraz osób obsługujących system monitoringu w pełnym zakresie funkcjonalności.

- Odbiór prac zostanie wykonany na podstawie protokołu wykonania prac podpisanego przez Zamawiającego bez uwag. Wszelkie uwagi Zamawiającego w zakresie nieprawidłowo wykonanych prac muszą zostać usunięte przez Wykonawcę                                   w ustalonym terminie.

- Gwarancja na urządzenia i system musi wynosić minimum 24 miesiące licząc od dnia przekazania systemu do użytku Zamawiającemu.

- Do oferty dołączyć kartę katalogową producenta dla każdego wyspecyfikowanego urządzenia w niniejszym SIWZ. Karta katalogowa producenta musi zawierać:

- nazwę producenta i dokładny model urządzenia, aby możliwa była weryfikacja parametrów technicznych na stronach internetowych producentów i innych wiarygodnych ogólnodostępnych źródłach,

b.   wyszczególnione wszystkie parametry zawarte w niniejszym SIWZ określone jako minimalne.

II. Punkty Kamerowe w technologii IP

- Instalacja kamer stacjonarnych (zgodnie z poniższą specyfikacją) należy wykonać na nowo posadowionych słupach w punktach, w ilości i lokalizacjach co najmniej takich jak oznaczone na szkicu rozmieszczenia kamer w taki sposób aby zapewnić najbardziej optymalne pole widzenia kamer.

- Kamery maja być połączone łączem światłowodowym prowadzonym bezpośrednio z szafy serwerowej do punktów kamerowych niezależnym światłowodem minimum 6j. Wszystkie włókna należy zaspawać we wszystkich lokalizacjach, zakończyć na przełącznicach światłowodowych i dokonać pomiarów. Trasa światłowodu została zaznaczona na rysunku kolorem czerwonym.

- W Centrum Monitoringu należy zainstalować komputer do podglądu wraz z monitorem 43 calowym zapewniając łączność z rejestratorem w taki sposób aby obraz z kamer był przesyłany na bieżąco, zakłóceń, przerw i opóźnień. Należy zapewnić możliwość archiwizacji nagrań na nośniku wewnętrznym, CD /DVD/ USB /kartach SD.

- Wydajność stacji do podglądu powinna zapewniać obsługę minimum 32 kamer i być wyposażona w dysk SSD na system operacyjny. Przy podłączeniu aktualnie instalowanych kamer i wyświetlaniu obrazu ze wszystkich kamer obciążenie systemu nie powinno przekraczać 20%.

- Rejestrator wraz ze stanowiskiem do podglądu należy zainstalować w szafie Rack zapewniając dostęp do pełnej funkcjonalności systemu dla obsługi. Rejestrator lub Serwer rejestrujący musi spełniać minimalne wymagania techniczne opisane poniżej oraz być wyposażony w monitor 22 calowy oraz manipulatory zapewniające pełną obsługę systemu.

III Minimalne wymagania techniczne

Zainstalowane urządzenia muszą spełniać minimalne wymagania techniczne opisane poniżej

1. REJESTRATOR (2 SZTUKI):

- Rejestracja obrazu z 16 kamer IP; rozdzielczość kamer minimum 12 Mpix, 25 klatek na sekundę (wydajność sieciowa ponad 256Mbps)

- Obsługa 2 dysków twardych bez konieczności dokładania dodatkowych podzespołów (dyski o pojemności minimum 6TB każdy)

- Wyjścia: USB 3.0, HDMI, VGA, RJ 45 1 GB

- Wejścia / wyjścia alarmowe: 16 / 4

- Wejście i wyjście Audio

- Sterowanie kamerami obrotowymi IP, RS-232/ RS-485

Obudowa RACK 19"

2.INTELIGENTNA ANALITYKA OBRAZU WZBUDZAJĄCA ALARM (LICENCJA DO WSZYSTKICH   KAMER)

- Rozpoznanie przekroczenia wcześniej zdefiniowanej linii,

- Pozostawiony bez opieki przedmiot np. torba z potencjalnie niebezpieczną zawartością we wcześniej zdefiniowanym obszarze

- Wykrywanie intruzów wchodzących we wcześniej zdefiniowany obszar z funkcją wykrywania „szwendania" się ponad określony czas w tym obszarze,

- Wyjście z zaznaczonego wcześniej obszaru,

- Wykrywanie twarzy ludzi,

- Liczenie osób wchodzących i wychodzących w czasie rzeczywistym,

- Wykrycie kradzieży przedmiotu znajdującego się na stałe w zadanym obszarze (np. kradzież stałe wyposażenia itp.),

Wykrycie zmian: sceny, nagłej zmiany natężenia dźwięku (wzrost lub wyciszenie), zniknięcie obrazu, zmiana ostrości

3. KLAWIATURA IP STERUJĄCA KAMERAMI PTZ Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM  DOTYKOWYM (1 SZT)

- Sterowanie IP  Tak

- Manipulator Tak 3D)

- Pokrętło jog Tak

- RS-232	1 szt.

- RS-485	1 szt.

- Ethernet	1 szt. (10/100Mbps), RJ45

- USB  1 szt. (możliwość archiwizacji nagrań na dysku wymiennym)

- Wyświetlacz 7 " (dotykowy kolorowy 760 x 480)

- Klawisze funkcyjne Tak, minimum 40

- Zasilanie	12 V DC (pobór mocy 15 W)

- Wymiary	110x193x435 mm

- Temperatura pracy - 10.55 °C

4. MEDIA KONWERTER

- Ethernet-światłowód jednomodowy100Base-FX

- 1 port Ethernet 10/100Mbps na RJ45

- 1 port światłowodowy wielomodowy 100Base-FX SC do 2km (EKI-2541M)

- Funkcja Link Fault Pass-through

- Mechanizm store and forward

- Chronione źródło zasilania do 3000VDC

- Zabezpieczenie ESD do 4000VDC

- Zasilanie z zakresu 12-48VDC

- Temperatura pracy od-10 do 60°C

- W wersji rozszerzonej temperatura pracy od -40 do 75°C (EKI-2541MI, EKI-2541SI)

- Praca przy wilgotności 5-95%

- Autonegocjacja prędkości

- Automatyczny wybór MDI/MDI-X

- Montaż naścienny lub na standardowej szynie DIN

- Obudowa zgodna z IP30

5. KAMERA STACJONARNA 12 MEGAPIXELI (1 SZT)

- Czujnik obrazu CMOS 1/1,8" skanowanie progresywne

- Minimalne oświetlenie: 0,01 luksa przy FI,2, AGC ON, 0 luksa B/W przy FI,4 ,AGC ON

- Migawka: 1 s ~ 1/100 000 s

- Obiektyw: 2.8-12mm@F1.4, kąt widzenia 93.6°-31,8° moto zoom

- Dzień/noc ICR (Automatycznie/Harmonogram/Uruchamianie alarmem)

- Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR

- Szeroki zakres dynamiki DWDR

- Standard kompresji: Kompresja wideo H.264 / MPEG4/ MJPEG

- Profil kodeka: Podstawowy / główny / wysoki

- Szybkość transmisji: 32 Kb/s ~ 16 Mb/s

- Podwójny strumień: Tak

- Kompresja audio: G.711/G.726

- Szybkość transmisji audio: 64Kb/s (G.711) / 16Kb/s (G.726

- Obraz Maks. Rozdzielczość 4000 x 3072

Ilość klatek na sekundę 50Hz: 15fps (4000 x 3000), 22fps (4096 x 2160), 25fps (3840 x 2160, 3072 x 1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720); 60Hz: 15fps (4000 x 3000), 22fps (4096 x 2160), 24fps (3840 x 2160), 30fps (3072 x 1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720); 3 strumień Niezależnie ustawiane parametry do: 50 Hz: 25fps (1920 x 1080) 60 Hz: 30 fps (1920 x1080)

- Ustawienia obrazu nasycenie, jasność, kontrast, ostrość można regulować za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej

- BLC (kompensacja światła tylnego) Tak, możliwość konfiguracji stref

- Nakładanie obrazu 128 x 128, BMP 24 bity, konfiguracja stref

- HLC Tak

- Defog (korekcja mgły): Tak

- EIS (elektroniczna stabilizacja) Tak

- ROI; Tak, można skonfigurować do 4 obszarów

- Sieć Sieciowa pamięć masowa

- NAS (opcja ¡SCSI)

- Wyzwalanie przez alarm

- Wykrywanie ruchu, wykrywanie twarzy, alarm o próbie ingerencji, wykrywanie braku  ostrości, odłączanie od sieci, eliminowanie konfliktu adresów IP, wyjątek pamięci masowej, zliczanie obiektów

- Protokoły TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,

PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,SNMPJGMP,802.IX,QoS,IPv6,SIP opcjonalnie

- Kompatybilność ONVIF, PSIA, CGI

- Funkcje ogólne Uwierzytelnianie użytkowników, graficzny znak wodny, przycisk resetowania

- Wejście audio 1 kanałowy interfejs audio 3,5mm, Mic in/Line in

- Wyjście audio 1 kanałowy interfejs audio 3,5m

- RJ45 interfejs ethernetowy 10 Mb/100 Mb/lOOOMb

- Wejścia/Wyjścia alarmowe 1/1

- Wyjście wideo 1 wyjście kompozytowe Vp-p 75 O, BNC

- Slot SD Micro SD/SDHC/SDXC (do 128GB)

- Temp. Pracy -40°C~60°C (-22°F~140°F) wilgotność 95% lub niższa (bez 			       kondensacji)

- Zasilanie 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)

- Pobór mocy Maks. 12 W (maks. 17 W przy wł. grzałce)

- Wandaloodporność IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, IK10

- Klasa szczelności IP67

- Zasięg promiennika IR do 50 m

6. KAMERA STACJONARNA 3 MPIX (18 SZT.)

- Czujnik obrazu CMOS 1/2,8" skanowanie progresywne

- Minimalne oświetlenie 0,01 luksa przy FI,2, AGC ON, 0 luksa B/W przy FI,4 AGC ON

- Migawka 1 s ~ 1/100 000 s

- Obiektyw 2.8-12mm@F1.4, (8.0 - 20mm@F1.4 opcjonalnie)

- Dzień/noc ICR (Automatycznie/Harmonogram/Uruchamianie alarmem)

- Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR

- Szeroki zakres dynamiki 140 dB

- Kompresja wideo H.264 / MPEG4/ MJPEG

- Profil kodeka Podstawowy / główny / wysoki

- Szybkość transmisji 32 Kb/s ~ 16 Mb/s

- Podwójny strumień Tak

- Kompresja audio G.711/G.726

- Szybkość transmisji audio 64Kb/s (G.711) / 16Kb/s (G.726)

- Rozdzielczość 2048 x 1536

- Ilość klatek na sekundę 50 Hz: 50fps (2048 x 1536), 50fps (1920 x 1080); 60 Hz: 60fps (2048 x

- 1536), 60fps (1920 x 1080);	3 strumień Niezależnie ustawiane parametry do:

- 50 Hz: 25fps (1920 x 1080) 60 Hz: 30 fps (1920 x 1080)

- Ustawienia obrazu Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość można regulować za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej

- BLC (kompensacja światła tylnego) Tak, możliwość konfiguracji stref

- Nakładanie obrazu 128 x 128, BMP 24 bity, konfiguracja stref

- HLC Tak

- Defog (korekcja mgły) Tak

- EIS (elektroniczna stabilizacja) Tak

- ROI Tak, można skonfigurować do 4 obszarów

- Sieć Sieciowa pamięć masowa NAS (opcja ¡SCSI)

- Wyzwalanie przez alarm Wykrywanie ruchu, wykrywanie twarzy, alarm o próbie ingerencji, wykrywanie braku ostrości, odłączanie od sieci, eliminowanie konfliktu adresów IP, wyjątek pamięci masowej

- Protokoły TCP/IP,ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, 		PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,SIP opcjonalnie

- Kompatybilność ONVIF, PSIA, CGI

- Uwierzytelnianie użytkowników, znak wodny, przycisk resetowania

- Wejście audio 1 kanałowy interfejs audio 3,5mm, Mic in/Line in

- Wyjście audio 1 kanałowy interfejs audio 3,5mm

- 1 RJ45 interfejs ethernetowy 10 Mb/100 Mb

- Wejścia/Wyjścia alarmowe 1/1

- Wyjście wideo 1 wyjście kompozytowe Vp-p 75 Q, BNC

- Slot SD Micro SD/SDHC/SDXC (do 64GB)

- Temp. Pracy -40°C~60°C (-22°F~140°F) wilgotność 95% lub niższa (bez 			kondensacji)

- Zasilanie 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)

- Pobór mocy Maks. 12 W (maks. 17 W przy wł. grzałce)

- Klasa odporności IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, IK10

- Klasa szczelności IP67

- Zasięg promiennika IR do 50 m

- Wymiary 100x103.9x311.8 mm

7. KAMERA SZYBKOOBROTOWA 9 MEGAPIXELI (1 SZT)

- Matryca 1/1.9" progressive scan CMOS

- Minimalne oświetlenie f/1.5, 50 IRE, AGC on: color: 0.02 lux, B/W: 0.002 lux, 0 lux with IR

- Zoom: optyczny 6.2 mm to 202 mm, 36x; cyfrowy: 16x

- Kąt widzenia 56.8 - 2.02° f/1.55 to f/4.8

- WDR Tak

- Migawka 1 s to 1/30,000s

- AGC Auto/manual

- Balans bieli Auto/manual /ATW/indoor/outdoor/daylight lamp/sodium lamp

- Mechaniczny filtr IR Tak

- Maski prywatności Tak 24

- 3D DNR, HLC/BLC, SVC

- Pan and Tilt

- Zasięg Pan: 360° endless; tilt: -20° to 90° (auto flip)

- Prędkość Pan manual speed: 0.1° to 160%, pan preset speed: 240%; Tilt manual speed:

- 0.1° to 120%, tilt preset speed: 200%

- Ilość presetów300

- Partol 8 partolipo 32 presetyw każdym

- Pattern: 4 patterns, with the recording time not less than 10 minutes per pattern

- Akcje Preset/patrol/pattern/auto scan/tilt scan/random scan/frame scan/panorama scan

- Zadania harmonogramu Preset/patrol/pattern/auto scan/tilt scan/random can/frame

scan/ panorama scan/dome reboot/dome adjust/aux output

- Smart tracking Manual/panorama/intrusion trigger/line crossing trigger/region entrance trigger/ region exiting trigger/smart tracking when patrol between multiple scenarios

- Inteligentna detekcja: Intrusion detection, line crossing detection, audio exception detection, region entrance detection, region exiting detection

- Alarm I/O 7/2

- Alarm Trigger Intrusion detection, line crossing detection, region entrance, region exiting, audio exception detection, motion detection, dynamic analysis, tampering alarm, network disconnect, IP address conflict, storage exception

- Akcje alarmu Preset, patrol, pattern, microSD/SDHC card recording, relay output, notification on client, send e-mail, upload to FTP, trigger channel

- Wejście audio 1 mic in/line in interface, line input: 2 to 2.4 V[p-p]; output impedance: IK Q, ±10%

- Wyjście audio 1 audio output interface, line level, impedance: 600 Q

- Network Protocols lOBase-T/lOOBase-TX, RJ-45 connector

- Jednoczesny podgląd przez 20 niezależnych użytkowników

- Mini SD Memory Card dol28 GB microSD/SDHC/SDXC card and Edge recording

- Logowanie użytkowników do 32 users,3 levels: administrator, operator, and user

- Inne Open-ended API, supports ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI IE 7+, Firefox 5.0+, Safari 5.02+, supports multi-language

- RS-485 Protocols Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive

- Zasilanie High-PoE and 24 VAC, maximum 60 W, -AELW wiper 2 W

- Temperatura pracy -40° C to 65° C (-40° F to 149° F)

- Wiglotność90% or less

- Certyfikaty FCC, CE, UL, RoHS, IEC/EN 61000, IEC/EN 55022, IEC/EN 55024, IEC/EN60950-1

- Wymiary nie większe niż 0266.6 mm x 365.2 mm (10.5" x 14.38")

- Waga do 8 kg (17 Ibs 10 ozs)

- Kamera w fabrycznej obudowie, która jest zintegrowana i hermetycznie zamknięta na etapie produkcji

8. KAMERA SZYBKOOBROTOWA FULL HD (1 SZT)

- Typ produktu Kamera IP PTZ 2Mpix IR zewnętrzna

- Przetwornik obrazu 1/2.8" CMOS, 2Mpix

- Rozdzielczość (px) 2Mpix (1920 x 1080)

- Kompresja wideo H.264/MJPEG

- Ilość strumieni wideo 2

- Ilość Klatek 25 kl./s dla 1080p

- Funkcja Dzień / Noc Mechaniczny filtr podczerwieni

- Obiektyw 4.3 ~ 129mm, 30x

- Czułość (Lux) 0,05Lux/F1.6 (kolor); 0,001Lux (b/w), AGC

- Funkcje kamery 3D DNR, DWDR, IP66, Defog, HLC/BLC

- Promiennik podczerwieni Zasięg do 120m

- Złącza kamery audio: 1/1, we/wy: 2/1, SDHC

- KompatybilnośćONVIF, PSIA, CGI, ISAPI

- Zasilanie 24VAC/High-PoE

- Pobór mocy (W)	40

- Temperatura pracy (°C)-30...+65

- Wymiar (śr. x wys.) (mm) 0220x353.4

- Obsługa zdarzeń - Detekcja ruchu, sabotaż alarm, wykrywanie zmian scen, wykrywaniawłamań, wykrywania przekraczania linii

- Prędkość pan/tilt (max) pan - 0.1° ~160%, tilt - 0.1° ~120°/s

- Obsługiwane protokoły IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.IX, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE

- Kamera w fabrycznej obudowie, która jest zintegrowana i hermetycznie zamknięta na etapie produkcji.