ZAKRES  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

  - Usuniecie drzew i zarośli rosnących na skarpach i w dnie rowu,

  - Przegotowanie pasa technicznego po oby stronach rowu ok. 0,5 m

- ODMULENIE  ROWU:

  - Odmulenie rowu na  długości 335 m

-  średnia szerokości dna ok. 2,00 m

-  średnie zagłębieniu ok. 0,60 m

-  odmulenie do geowłókniny

2.2.     Rozplantowanie urobku.

- PRZYGOTOWANIE SKARP

  - Ręczne przygotowanie skarp do zabezpieczenia kiszka faszynową

- ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu.

- ROBOTY  UBEZPIECZENIOWE

  - Podsypka żwirowa grub. 40 cm na dnie rowu (335 x 2 = 670 m2)

  - Zabezpieczenie skarp rowu kiszką faszynową o śr.  20 cm ułożonej podwójnie

- kiszka faszynowa zakotwiona w gruncie stałym (poniżej linii torfu).

- REMONT  PRZPUSTÓW

  - Przepust betonowy nr 1 – łączący rów R (A1)  ze zbiornikiem

-  średnica rury 800,

- długość w działce 29/6 =6,30 m

5.2.    Przepust nr 2 – łączący rów R (A1)   z rowem A

-  średnica rury 800,

- długość w działce 27 =12,45 m

5.3.   Ułożenie przepustów z  zachowaniem  odpowiednio  spadku   swobodnego

odprowadzania wody do zbiornika wodnego ( wg. niwelacji ternu) .

- PRACE  PORZĄDKOWE

  - Po zakończonych pracach teren uporządkować i posprzątać , wywieść nieczystości.