#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr WIM.271.1.30.2017 dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych na realizację zamówienia publicznego pn.: Wykonanie modernizacji  korytarzy i klatek schodowych w Zespole Szkół Publicznych nr 4 oraz w Szkole Podstawowej nr 6 w Świnoujściu w ramach zadania: „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej”.

CPV	45 21 42 10-5 - roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych,

45 31 10 00-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

Prace dla każdej z części zamówienia należy wykonać wg dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 4 umowy:

Projekt Wykonawczy - Architektura      ZSP-4

STWIOR                                                ZSP-4

Projekt Wykonawczy - Architektura      Sp-6

STWIOR                                                SP-6

Projekt Wykonawczy – B. Elektryczna  SP-6

Uwaga:

Z zakresu robót należy wyłączyć obudowy grzejników.

Zakres prac obejmuje także sprzątanie części wspólnych (ciągów komunikacyjnych) po robotach budowlanych, w tym:

- czyszczenie i mycie posadzek,

- czyszczenie i mycie schodów wraz z balustradami,

- mycie okien w korytarzach,

- mycie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,

- kompleksowe mycie sanitariatów.

W ZS P - 4  w pawilonach A,B,C,D należy wymienić stolarkę drzwiową wraz z ościeżnicami w ilości 40 szt,  z okładziną w kolorze naturalnego drewna oraz przemalowanie 15 szt stolarki drzwiowej z drobnymi naprawami (flekowanie w okolicach zamka). W sanitariatach po wymianie stolarki należy uzupełnić opaskę  z płytek ceramicznych wokół ościeżnicy.

Wymiary stolarki drzwiowej

26 szt  - 90 x 200

12 szt  - 80 x 200

2 szt  -  drzwi dwuskrzydłowe 170  x 200

W dokumentacji projektowej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania. Produkty te stanowią przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

-	gabarytów i konstrukcji (wielkość z tolerancją ± 5%, rodzaj oraz liczba elementów składowych),

-	charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

-	charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),

-	wyglądu (struktura, barwa, kształt),

-	parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej i projekcie budowlano-wykonawczym.

-	parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

# Zastosowanie produktów równoważnych nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania niezbędnych obliczeń (przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia) potwierdzających uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Projektanta w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji technicznej oraz wymaga akceptacji Zamawiającego i Projektanta w ramach nadzoru autorskiego.