Załącznik nr 1 do zapytania cenowego

Opis szczegółowy zamówienia: Samochód osobowy napędzany paliwem benzynowym, 55 kW (75 KM), fabrycznie nowy, typ nadwozia kombi, rocznik 2017, dane techniczne i wyposażenie nie gorsze jak:

### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA

- Rodzaj paliwa: benzyna

- Pojemność silnika  nie mniej jak 999 cm 3

- Liczba cylindrów  3 i więcej

- Maksymalna moc  nie mniejsza niż 55 kW

- Maksymalny moment obrotowy nie mniej niż 95 Nm/3000-4300

- Standard emisji zanieczyszczeń: Euro 6

- Skrzynia biegów 5-biegowa skrzynia manualna

- System rekuperacji energii Start-Stop

- Stalowe obręcze kół 14” – 4 sztuki

- Ogumienie 175/70 R 14

- Układ napędowy przedni

- Typ nadwozia kombi, pojemność bagażnika min 530 l

- ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

- ESP -Układ stabilizacji toru jazdy

- MSR - system optymalizacji przyczepności podczas hamowania silnikiem

- ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania

- EDL – elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

- HBA – hydrauliczny system wspomagania awaryjnego hamowania

- TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu

- Poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy oraz pasażera z przodu, system dezaktywacji czołowej poduszki powietrznej pasażera z przodu

- Immobiliser

- Klimatyzacja manualna

- Alarm ze zdalnie sterowanym centralnym zamkiem- 2 składane kluczyki

- Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne

- Elektrycznie regulowane szyby przednich drzwi

- Komputer pokładowy

- Wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegów

- Przygotowanie pod radio z 4 głośnikami

- Reflektory halogenowe

- Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami bocznymi

- Przyciemniane szyby

- Wycieraczki przedniej szyby z regulacją częstotliwości pracy

- Wycieraczka tylnej szyby

- Składane i dzielone siedzisko oraz oparcie tylnej kanapy

- 5 zagłówków regulowanych na wysokość

- Dywaniki gumowe na przód i tył

SERWIS

- Gwarancja fabryczna – 2 lata na nowy samochód, 3 lata gwarancji na powłokę lakierniczą, 12 lat gwarancji na perforację nadwozia.

- Gwarancja Mobilności czyli program bezpłatnej pomocy drogowej w razie awarii Na drodze, kradzieży samochodu, unieruchomienia auta spowodowanego brakiem paliwa, zagubieniem, złamaniem lub zatrzaśnięciem kluczyków, awarią autoalarmu, uszkodzeniem opon, wyładowaniem akumulatora, gwarantujących naprawę samochodu na drodze, holowania do najbliższego ASO, dostawa naprawionego samochodu do właściciela, transport zastępczy, zakwaterowanie w hotelu lub zwrot kosztów podróży.