Świnoujście, dnia …06.2017 r.

…………………………………………

(pieczęć zamawiającego)

Znak sprawy: WOS.271.2.9.2017.AP

…………………………………

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście (komórka organizacyjna UM prowadząca postępowanie): Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa,

- Dane do kontaktu:

Anna Przychodzień, tel. (91) 327 86 41, fax (91) 327 97 99, e-mail: aprzychodzien@um.swinoujscie.pl;

Anna Grochowska, tel. (91) 327 86 41, fax (91) 327 97 99, e-mail: agrochowska@um.swinoujscie.pl

zaprasza do złożenia ofert na:

usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Świnoujście w 2017 r. (tj. demontaż wyrobów zawierających azbest oraz transport odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia).

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym ewentualne kryteria oceny oferty:

I. 	Zakres przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1

1/		demontaż wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na 15 nieruchomościach położonych na lewo i prawobrzeżu Miasta Świnoujście (m.in. dachy budynków mieszkalnych, gospodarczych, altanek działkowych, elewacje altanek działkowych), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

Szacunkowe ilości ww. wyrobów przewidzianych do demontażu: ok. 1407 m2, tj. ok.  25,3 Mg;

2/		przygotowanie wytworzonych odpadów zawierających azbest do transportu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym: paletowanie, zabezpieczenie folią, ważenie (przy użyciu wagi posiadającej legalizację), załadunek, oznakowanie opakowań w sposób przewidziany dla azbestu;

3/	uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów, dokładne oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego;

4/ transport odpadów zawierających azbest, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie miejsc załadunku, dróg i rozładunku odpadów oraz niestwarzający zagrożenia dla ludzi i środowiska;

5/	przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia na przystosowane do tego celu składowisko.

Zadanie nr 2

1/ przygotowanie do transportu odpadów zawierających azbest (płyty azbestowe oraz odpady budowlane zawierające azbest), zmagazynowanych luzem na 12 nieruchomościach położonych na lewo i prawobrzeżu Miasta Świnoujście, w tym: paletowanie, zabezpieczenie folią, ważenie (przy użyciu wagi posiadającej legalizację), załadunek, oznakowanie opakowań w sposób przewidziany dla azbestu;

Szacunkowe ilości ww. odpadów zawierających azbest przewidzianych do odbioru:

ok. 973 m2  tj. ok. 17,5 Mg;

2/ uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów, oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego;

3/ transport odpadów zawierających azbest, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie miejsc załadunku, dróg i rozładunku odpadów oraz niestwarzający zagrożenia dla ludzi i środowiska;

4/ przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia na przystosowane do tego celu składowisko.

Podane wyżej ilości wyrobów zawierających azbest określone zostały na podstawie danych przekazanych przez firmę wykonującą w Gminie Miasto Świnoujście inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz szacunkowych danych przekazanych przez właścicieli poszczególnych nieruchomości.

Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, do przeliczeń zastosowano następujący wskaźnik:  średnia masa 1 m2 wyrobów zawierających azbest wynosi 18 kg.

Z chwilą podpisania umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości na których wykonywane będą prace objęte przedmiotem zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie.

Wykonawca ustali z właścicielami poszczególnych nieruchomości dogodne dla nich terminy wykonania usługi.

Ostateczny termin zakończenia realizacji zadania nr 1 i nr 2 - do dnia 30 września 2017 r.

Dopełnienie wszelkich formalności i pokrycie wszelkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy usługi.

Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest dokonać zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac związanych z usuwaniem i zabezpieczeniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Świnoujście:

- organowi nadzoru budowlanego,

- właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy,

- właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu,

zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) oraz niezwłocznie przedłożyć Zamawiającemu kopie ww. zgłoszeń.

Wykonawca jest obowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

1)	ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.),

2)	ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1677, ze zm.),

3)	ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 201 r., poz. 519 ze zm.)

4) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1973),

5)	ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (j.t. Dz. U. z 2004 r., Nr 3, poz. 20 ze zm.),

6)  rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r., Nr 216, poz. 1824),

7)	rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r, w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zm.),

8)	rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31),

9)	rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz.1824),

10)	ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1834 ze zm.).

II. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadają wiedzę i doświadczenie,

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- prowadzą działalność odpowiadającą przedmiotowi zamówienia,

- przedłożą co najmniej 4 referencje z wykonanych robót o podobnym charakterze w ciągu ostatnich dwóch lat.

III. Wykaz wymaganych dokumentów:

- wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 1),

- oświadczenie, że Wykonawca ubiegający się o zamówienie spełnia warunki zawarte w treści niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 2),

- aktualny wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego,

- polisa OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

- dokumenty potwierdzające ukończenie przez pracowników szkolenia/kursu w sprawie zasad BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

- aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub aktualna umowa zawarta z firmą posiadającą takie zezwolenie, która wykona usługę transportu ww. odpadów,

- umowa zawarta z podmiotem prowadzącym  składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, bądź inny dokument potwierdzający przyjęcie do unieszkodliwienia ww. odpadów na składowisko, w okresie realizacji zamówienia,

- co najmniej 4 referencje z wykonania w ciągu ostatnich dwóch lat robót o podobnym charakterze,

- świadectwo legalizacji wagi, na której będą ważone odpady zawierające azbest usuwane z poszczególnych nieruchomości na terenie Miasta Świnoujście.

IV. Kryterium oceny oferty.

Jedynym kryterium oceny oferty będzie najniższa cena brutto za wykonanie pełnego przedmiotu zamówienia.

Ww. dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów.

Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Realizacja przedmiotowego zadania finansowana będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

- Data realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2017r.

- Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): ---

- Miejsce i termin złożenia oferty:

- pocztą elektroniczną na adres: wos@um.swinoujscie.pl

- za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, Stanowisko Obsługi Interesantów,

do godz. 1000 w dniu 09.06.2017 r.

Ofertę należy umieścić w kopercie opisanej (zaadresowanej) w następujący sposób: „Oferta na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Świnoujście w 2017 r.”

- nie otwierać przed dniem 09.06.2017 r. godz. 1000

- Data otwarcia ofert: 09.06.2017 r. o godz. 1030, w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa, przy ul. Wyspiańskiego 35 C wejście 1.

- Warunki płatności:

1/ 	Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy dokonane będzie jednorazowo po wykonaniu usługi objętej przedmiotem umowy.

2/	Podstawą do wystawienia faktury będzie Protokół końcowego odbioru robót podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego wraz z załączonymi dokumentami, tj.:

a)	wykazem nieruchomości, z których zostały usunięte wyroby zawierające azbest ze wskazaniem terminu realizacji prac oraz ilości usuniętych wyrobów (w tonach),

b)	protokołami częściowymi wykonania robót wraz z dokumentacją fotograficzną powykonawczą obiektów z których zdemontowane zostały wyroby zawierające azbest,

c)	dokumentami potwierdzającymi dokonanie ważenia, podpisanymi przez właścicieli poszczególnych nieruchomości oraz przedstawiciela Wykonawcy,

d)	kartami przekazania odpadów podpisanymi przez właścicieli poszczególnych 	nieruchomości,

e)	oświadczeniami o prawidłowości wykonania prac i oczyszczeniu terenu z azbestu,

f)	kartami przekazania odpadów potwierdzającymi przyjęcie odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów.

3/	Płatność będzie dokonana w terminie 21 dni od dnia przedłożenia prawidłowo sporządzonej przez Wykonawcę faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy w niej wskazany.

- Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu oferty (załącznik nr 1).

………………………………………

(podpis naczelnika/kierownika)