#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr WEZ.271.1.7.2017 dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych na realizację zamówienia publicznego pn.: „Remont podłogi sportowej sali gimnastycznej Zespołu Szkól Ogólnokształcących przy ul. Witosa 12 w Świnoujściu.”

CPV 45112720-8 - roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

- W oparciu o dokumentację projektową  (załącznik nr 10 do SIWZ), niniejszy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4,1 do SIWZ) należy wykonać następujący zakres robót:

Remont podłogi sportowej o powierzchni 541 m2.

Zdemontowanie drabinek gimnastycznych i ponowne ich zamontowanie po robotach

posadzkowych.

Rozebranie klepki parkietowej wraz z listwami przypodłogowymi  oraz podłożem  drewnianym,

Naprawa ewentualnych pęknięć ,ubytków podłoża betonowego posadzki

Rozłożenie folii budowlanej o grubości nie mniejszej niż 0, 2 mm.

Rozłożenie dolnego legara w rozstawie osiowym, wzdłuż dłuższego boku hali. Przekrój legara: 20-25mm x 90mm. Klasa drewna iglastego II/III, sosna,  wilgotność drewna 8-14 %.

Rozłożenie wzdłuż dolnych legarów ciągów wentylacji przestrzeni podpodłogowej, proporcjonalnie do powierzchni podłogi ( jeden ciąg wentylacji na około 250 - 300 m2 powierzchni podłogi )

Rozłożenie górnego legara w rozstawie osiowym, w poprzek w stosunku do dolnego legara. Przekrój legara: 20-25mm x 90mm. Klasa drewna iglastego II/III, sosna , wilgotność drewna 8-14 %.

Łączenie górnego i dolnego legara za pomocą łączników stalowych typu zszywka budowlana, gwóźdź budowlany z zastosowaniem do materiałów drewnianych i drewnopochodnych. Montaż podkładek gumowych sprężystych  pod dolnym legarem.

Montaż ślepej podłogi z desek na wykonanej konstrukcji legarowanej mocowanej ażurowo. Przekrój desek: 20-25mm x 90 mm. Klasa drewna iglastego II/III, sosna  wilgotność drewna 8-14 %.

Rozłożenie folii budowlanej o grubości nie mniejszej niż  0, 2 mm na wykonanej ślepej podłodze.

Rozłożenie dolnej warstwy płyt wiórowych (OSB3 lub V313 grubości około 12 mm). Kolejne rzędy płyt układane z przesunięciem min. 1/3 długości płyty.

Rozłożenie górnej warstwy płyt wiórowych (OSB3 lub V313). Płyty układane z przesunięciem w osi x i y min. 1/3 boku płyty, pomiędzy kolejnymi rzędami.

Górna i dolna warstwa płyt wiórowych mocowana wkrętami .

Wycięcie otworów pod wentylatory elektryczne w wykonanej konstrukcji podłogi legarowanej.

Montaż wentylatora w wyciętym otworze do rozłożonych kanałów wentylacji podpodłogowej.

Podłączenie instalacji elektrycznej do wentylatorów mechanicznych.

Szpachlowanie połączeń płyt wiórowych – szpachlą dyspersyjną .

Szlifowanie mechaniczne zaszpachlowanych połączeń płyt wiórowych.

Rozłożenie nawierzchni sportowej PVC na wykonanym podłożu z płyt wiórowych.

Docięcie wszystkich krawędzi rozłożonych rolek wykładziny sportowej zgodnie z wymiarem boisk oraz ich kolorystyką.

Klejenie przygotowanej wykładziny do podłoża z płyt wiórowych za pomocą kleju: wodnego trwale elastycznego.

Walcowanie przyklejonej wykładziny za pomocą walca stalowego.

Frezowanie krawędzi rolek za pomocą frezarki do wykładzin PVC.

Łączenie wyfrezowanych krawędzi rolek za pomocą sznura spawalniczego (w kolorze wykładziny) z użyciem spawarki do wykładzin PVC.

Trasowanie linii boisk przyjętych w projekcie kolorystycznym.

Malowanie Linii boisk przy użyciu farb specjalistycznych dla danej nawierzchni

Oblistwowanie krawędzi systemu nawierzchni sportowej za pomowca listew drewnianych profilowanych z drewna iglastego, sosna z wcześniejszym ich szlifowaniem i  polakierowaniem lakierem bezbarwnym podkładowym np. typu Capon  oraz nawierzchniowym lakierem bezbarwnym 2 krotnie.  Listwy mocowane są  do podłogi sportowej za pomocą wkrętów stolarskich do drewna.

W nowej nawierzchni sportowej zamontować tuleje montażowe dla zamocowania słupków do gry w siatkówkę. Jeden komplet na boisku głównym, oraz dwa komplety na dwóch boiskach poprzecznych.

Salę gimnastyczną wyposażyć w 3 komplety aluminiowych słupków (wraz z tulejami  montażowymi) do gry w siatkówkę wraz z profesjonalnymi bezpiecznymi osłonami. Słupki profesjonalne do siatkówki z wewnętrznym naciągiem, powierzchnia anodowana, bez wystających elementów zewnętrznych z płynna regulacją wysokości – tenis, badminton, siatkówka damska i męska. Mocowanie słupków do ww. tulei montażowych. Zamówienie obejmuje również 3 profesjonalne siatki do siatkówki.

Szerokości rozstawu legarów dolnych i górnych oraz stelaża ażurowego powinien 	odpowiadać technicznym wymaganiom dla rodzaju zastosowanej nawierzchni 	sportowej.

Wykładzina sportowa z grupy linoleum o grubości nie mniejszej niż 4,0 mm, homogeniczna, wykonana z naturalnych składników, antybakteryjna i antystatyczna posiadająca certyfikat EN 14904. Wykładzina odporna na obciążenia punktowe: stoliki, krzesełka, wszechstronność użytkowania: sport, akademie szkolne, konkursy tańca.

Inne wymagania:

Odporność ogniowa – klasa Cfl –s1

Wartość ścierania EN 13893 0,4-0,6%

Tłumienie dźwięków uderzeniowych ISO 140-8 dB 6

Trwałość barwy ISO 105-B02- klasa 6

Odbicie refleksów światła: DIN 5036 -3 p>0,20

Szerokość rolki – nie mniej niż  2m

Wyposażenie w sprzęt:

W nowej nawierzchni sportowej zamontować tuleje montażowe dla zamocowania słupków do gry w  siatkówkę. Jeden komplet na boisku głównym, oraz dwa komplety na dwóch boiskach poprzecznych. Zamontować również tuleje dla montażu bramek do piłki ręcznej.

Salę gimnastyczną wyposażyć w 2 komplety aluminiowych słupków (wraz z tulejami  motażowymi) do gry w siatkówkę wraz z profesjonalnymi bezpiecznymi osłonami. Słupki profesjonalne do siatkówki z wewnętrznym naciągiem, powierzchnia anodowana, bez wystających elementów zewnętrznych z płynną regulacją wysokości – tenis, badminton, siatkówka damska i męska. Mocowanie słupków do ww. tulei montażowych. Zamówienie obejmuje również 2 profesjonalne siatki do siatkówki.

Wyposażenie sali obejmuje również dwie bramki do piłki ręcznej. Bramki konstrukcji aluminiowej, powierzchnia anodowana. Komplet siatek sznurowych na zamontowane bramki.

Dodatkowo salę wyposażyć w  stanowisko do sędziowania. Wys. około 240 m, z rur cienkościennych malowanych proszkowo z mechaniczną regulacją wysokości podestu oraz kółkami, oparciem, pulpitem do pisania. Konieczny certyfikat jakości PN oraz spełnienie wymagań FIVB.

Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane  w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych.

Kolorystyka wykładziny: dwa kolory centralne boisko do siatkówki – kolor pomarańczowy, pozostałe tło kolor zielony.

-  Kolory linii boiskowych : siatkówka boisko główne  (centralne)  i boiska boczne – kolor biały,

koszykówka – kolor czerwony,

piłka ręczna – kolor biały.

Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane  w celu jak

najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza

zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych.

Wszystkie materiały użyte w procesie remontu podłogi sportowej oraz montowanego sprzętu sportowego winny posiadać właściwe atesty, aprobaty techniczne, świadectwa zgodności dopuszczające do stosowania w tego typu szkolnych obiektach.