Znak sprawy: WO.DG.271. 222.2017				Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie rocznych przeglądów budowlanych stanu technicznego obiektów Urzędu Miasta Świnoujście

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje jednorazowe wykonanie rocznych przeglądów budowlanych  stanu technicznego obiektów budynków Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5, 1/3, 1/2 zgodnie z art. 62, ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo budowlane.

Kontroli dokonać może wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Wykaz obiektów:

1. Budynek Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 – budynek 4  kondygnacyjny, podpiwniczony, powierzchnia zabudowy 1 035, 17 m2, rok budowy 1911.

2. Budynek Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/2 – budynek 3  kondygnacyjny, podpiwniczony, powierzchnia zabudowy 361,70 m2, rok budowy ok. 1910.

3. Budynek Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/3 – budynek 3  kondygnacyjny, podpiwniczony, powierzchnia zabudowy 360,90 m2, rok budowy ok.1910.

Zamawiający wymaga, aby każda kontrola zakończona została  sporządzeniem odrębnego protokołu.

Protokoły powinny zawierać:

- ocenę stanu technicznej sprawności wraz z udokumentowaniem fotograficznym poszczególnych elementów obiektu budowlanego i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania,

- określenie stopnia zużycia elementów,

- zalecenia / zakres robót remontowych z określeniem stopnia pilności ich wykonania,

- numery i rodzaj uprawnień osoby dokonującej kontroli.