Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia, obejmuje

Przebudowę placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 3  w Świnoujściu w ramach zadania pn.: „Przedszkole Miejskie nr 3 przy ul. Batalionów Chłopskich – prace inwestycyjne”

Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w oparciu o  dokumentację projektową       wyszczególnioną w załączniku nr 4.3

Uwagi:

Wszystkie urządzenia zabawowe należy wyposażyć w tabliczki informujące o sposobie wykorzystania danego elementu i przestrzeganiu zasad bezpiecznego użytkowania.

Fundamentowanie i instalowanie urządzeń zabawowych wykonać zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009 i zaleceniami producentów zabawowych. Fundamenty można wykonać jako prefabrykowane elementy lub wylewane na placu budowy.

Wszystkie montowane urządzenia i nawierzchnia bezpieczna placu zabaw muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zdolności – potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o normy obowiązujące w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi.

W miejscu widocznym umieścić tablicę ok. 100 x 200 cm z regulaminem korzystania z placu  zabaw.

W dokumentacji odbiorowej należy przekazać dziennik przeglądów placu zabaw a także certyfikaty uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa, atesty i deklaracje zgodności na zastosowane materiały i urządzenia oraz aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań  równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją ± 5%

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.