Załącznik do zapytania ofertowego nr

WEZ.271.2.68 . 2017

Zakres rzeczowy robót malarskich  sali nr 104, 105 oraz  107 w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Świnoujściu.

Sala nr 104:

- malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie z przygotowaniem powierzchni  do malowania – gładzie z gipsu szpachlowego min.gr. 3 mm,

Fot. 1,2. Ściany i sufit do malowania.

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania – gładzie gipsowe min. 3mm.

Ściany i sufity gruntowane podkładem dla farb lateksowych oraz emulsyjnych.

- wymiana 1 szt. wyłącznika świecznikowego podtynkowego: prąd AX napięcie 250 V, stopień ochrony IP 20, wyłącznik z tworzywa termoplastycznego, wykończenie gładkie,  kolor biały,

- montaż na ościeżach ścian przy drzwiach wejściowych  narożników ochronnych z kątownika pcv o wymiarach 5cmx5cm, wys. około 160 cm dopasowanych kolorystycznie do  koloru ściany,

- montaż odbojów ściennych na ścianach naprzeciw okien (wysokość stołów, ławek),          odboje systemowe w kolorze dopasowanym do koloru ściany, szerokość odbojów

około 13 cm.  Odboje mają chronić ściany przed uszkodzeniami przez ławki i stoły w

sali lekcyjnej,

Odbój ścienny.

- zabezpieczenie grubą folią poliestrową podłóg przed wykonywaniem robót malarskich,

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Kolory ścian: system CAPAROL , Palazzo 210.

Sala nr 105:

- malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie z przygotowaniem powierzchni  do malowania – gładzie z gipsu szpachlowego min.gr. 3 mm,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania – gładzie gipsowe min. 3mm.

Ściany i sufity gruntowane podkładem dla farb lateksowych oraz emulsyjnych.

- wymiana 1 szt. wyłącznika świecznikowego podtynkowego: prąd AX napięcie 250 V, stopień ochrony IP 20, wyłącznik z tworzywa termoplastycznego, wykończenie gładkie,  kolor biały,

Fot.3, 4. Widok ścian do malowania.

Fot.5. Grafika malowana do pozostawienia.

- montaż na ościeżach ścian przy drzwiach wejściowych  narożników ochronnych z kątownika pcv o wymiarach 5cmx5cm, wys. około 160 cm dopasowanych kolorystycznie do  koloru ściany,

- montaż odbojów ściennych na ścianach naprzeciw okien (wysokość stołów, ławek),          odboje systemowe w kolorze dopasowanym do koloru ściany, szerokość odbojów

około 13 cm.  Odboje mają chronić ściany przed uszkodzeniami przez ławki i stoły w

sali lekcyjnej,

- zabezpieczenie grubą folią poliestrową podłóg przed wykonywaniem robót malarskich,

Kolory ścian do uzgodnienia z zamawiającym.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Kolory ścian: system CAPAROL , Palazzo 210.

Sala nr 107:

- malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie z przygotowaniem powierzchni  do malowania – gładzie z gipsu szpachlowego min.gr. 3 mm,

Fot. 6,7. Ściany i sufit do malowania.

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania – gładzie gipsowe min. 3mm.

Ściany i sufity gruntowane podkładem dla farb lateksowych oraz emulsyjnych.

- wymiana 1 szt. wyłącznika świecznikowego podtynkowego: prąd AX napięcie 250 V, stopień ochrony IP 20, wyłącznik z tworzywa termoplastycznego, wykończenie gładkie,  kolor biały,

- montaż na ościeżach ścian przy drzwiach wejściowych  narożników ochronnych z kątownika pcv o wymiarach 5cmx5cm, wys. około 160 cm dopasowanych kolorystycznie do  koloru ściany,

- montaż odbojów ściennych na ścianach naprzeciw okien (wysokość stołów, ławek),          odboje systemowe w kolorze dopasowanym do koloru ściany, szerokość odbojów

około 13 cm.  Odboje mają chronić ściany przed uszkodzeniami przez ławki i stoły w

sali lekcyjnej,

- zabezpieczenie grubą folią poliestrową podłóg przed wykonywaniem robót malarskich,

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Kolory ścian: system CAPAROL , Palazzo 210.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.