Załącznik do zapytania ofertowego nr

WEZ.271.2.76. 2017

Zakres rzeczowy robót obejmujący remont podłogi sali nr 107 w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Świnoujściu.

Sala nr 107:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni z wykładziny rulonowej pcv, rozbiórka ćwierćwałka listwy przypodłogowej drewnianej, naprawa istniejącego podłoża betonowego – uzupełnienie ubytków, naprawa spękań, wyrównanie, masa samopoziomująca, szlifowanie, położenie wykładziny podłogowej typu linoleum, rulonowej o szerokości 2 m, łączenia zgrzewane w kolorze dopasowanym do koloru wykładziny. Wykładzina homogeniczna, Marmoleum real kolor 3174 sahara,  grubość nie mniejsza niż  2,50 mm, z wykończeniem nowym ćwierćwałkiem drewnianym  przypodłogowym przyłożonym do istniejącej listwy drewnianej. Całość listew przypodłogowych będzie malowana przez wykonawcę robót malarskich tej sali.

Fot.1. Listwa przypodłogowa pozostaje ( do wymiany przylegający ćwierćwałek).

Fot.2. Podłoga w sali nr 107 do remontu.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Wymiary sali nr 107 na załączonym rzycie poziomym (58 m2).

Wymagania niezbędne dla wykonawcy: wyłącznie firmy specjalizujące się w robotach posadzkowych o nawierzchniach z grupy linoleum i pcv które w ciągu roku położyli co najmniej 1000 m2 wykładziny.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.