Załącznik do zapytania ofertowego

WEZ.271.2.80.2017

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie ogrodzenia części terenu przy budynku Gimnazjum Publicznego nr 2

w Świnoujściu.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

- montaż ogrodzenia systemowego panelowego –  wys. ogrodzenia około 1,40-1,45m z  paneli ogrodzeniowych przeginanych wykonanych z prętów stalowych (grubość drutu 5mm) ocynkowanych powlekanych farbą poliestrowa w kolorze RAL 6005,

- słupki ogrodzeniowe ocynkowane ogniowo, malowane farbą poliestrowa zakończone od góry daszkiem, słupki osadzone w betonie klasy B-20,  mrozoodporność – W2 bez cokołu.

– długość ogrodzenia: około 55,20 mb + 1 furtka ogrodzeniowa szerokości 1,10 m w świetle ościeży , w tym samym systemie co ogrodzenie.

Ogrodzenie po wykonaniu powinno być tak zakotwione poprzez słupki , aby wykazywało właściwą sztywność i stabilność.

Trasa ogrodzenia pokazana jest na załączonym szkicu przebiegu ogrodzenia.

Fot. 1,2. Miejsce wykonania ogrodzenia terenu.

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Prace powinny być realizowane pod nadzorem osoby posiadającej wiedzę i doświadczenie  w zakresie robót ogrodzeniowych.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin miejsca wykonania  ogrodzenia. W celu dokonania oględzin w/w. obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.