#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr WIM.271.1.58.2017 dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych - przebudowa ul. Norweskiej i ul. Czeskiej w Świnoujściu”

Przebudowa ulicy Norweskiej polega na wymianie nawierzchni drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Białoruską w kierunku torów kolejowych ok. 116 m oraz na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrzejewskiej do za skrzyżowanie z ul. Jaracza razem ok. 150 m oraz jednostronnego chodnika od skrzyżowania z ul. Jaracza do skrzyżowania z ul. Modrzejewskiej. Roboty budowlane polegają na rozbiórce dotychczasowej nawierzchni z płyt drogowych (trylinki) i nawierzchni bitumicznej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaracza do skrzyżowania z ul. Modrzejewskiej), wykonaniu podbudowy i ułożeniu nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu „behaton”, kolor antracyt. Chodniki na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaracza do skrzyżowania z ul. Modrzejewskiej wykonać z betonowej kostki brukowej typu „starobruk”, kolor szary. Zjazdy z betonowej kostki brukowej typu „behaton”, kolor czerwony. Krawężniki betonowe rozm. 15x30 cm, na łukach zastosować krawężniki łukowe. Obrzeża betonowe rozm. 8x30 cm.

Przebudowa ulicy Czeskiej polega na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni dł. ok. 104 m i chodnika dł. ok. 22 m pomiędzy ul. Norweską i ul. Sosnową.

Roboty budowlane polegają na rozbiórce dotychczasowego chodnika z płytek betonowych i usunięciu warstwy humusu, korytowaniu, wykonaniu podbudowy z kruszywa, ułożeniu nowej nawierzchni ciągu pieszo jezdnego z betonowej kostki brukowej typu „behaton”, kolor antracyt, wykonaniu nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej typu „starobruk”, kolor szary. Jako obramowanie ciągu pieszo jezdnego zastosować oporniki rozm. 12x25 cm wtopione. Obrzeża betonowe rozm. 8x30 cm.

# Wykonawca zobowiązany jest w trakcie prowadzenia prac zapewnić jak najmniej uciążliwy dojazd do posesji przy przebudowywanych ulicach.

# Wykonawca zobowiązany jest w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru przedłożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, szkice geodezyjne i punkty charakterystyczne zagospodarowanego pasa drogowego.

# Jeżeli dokumentacji wskazano produkty gotowe, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczone do zastosowania to produkty te stanowią przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

-	gabarytów i konstrukcji (wielkość z tolerancją ± 5%, rodzaj oraz liczba elementów składowych),

-	charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

-	charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),

-	wyglądu (struktura, barwa, kształt),

-	parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej i projekcie budowlano-wykonawczym.

-	parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

# Zastosowanie produktów równoważnych nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania niezbędnych obliczeń (przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia) potwierdzających uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Zamawiającego.